Общество с ограниченной ответственностью

«Фортуна Проект»

УТВЕРЖДЕНА:

Постановлением администрации

Самойловского муниципального района Саратовской области

от 29.12.2017 № 862

м.п.

программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Самойловского муниципального образования

САмойловского муниципального   района

Саратовской области

НА ПЕРИОД С 2017 ПО 2032 годы

Содержание

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Самойловского муниципального образования Самойловского муниципального района на 2018-2032 гг. | 6 |
| 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Самойловского муниципального образования Самойловского муниципального района | 9 |
| 2.1 | Характеристика существующего состояния систем водоснабжения | 10 |
| 2.2 | Характеристика существующего состояния системы водоотведения | 15 |
| 2.3 | Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения | 15 |
| 2.4 | Характеристика существующего состояния системы электроснабжения | 16 |
| 2.5 | Характеристика существующего состояния системы газоснабжения | 21 |
| 2.6 | Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов | 23 |
| 3 | Перспективы развития Самойловского муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные услуги | 24 |
| 3.1 | Общие положения | 24 |
| 3.2 | Динамика и прогноз численности населения | 25 |
| 3.3 | Прогноз развития застройки | 26 |
| 3.4 | Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы | 28 |
| 4 | Перечень мероприятий и целевых показателей | 32 |
| 4.1 | Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры | 32 |
| 4.2 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 33 |
| 5. | Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой | 35 |
|  | ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ | 41 |
| 1. | Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы | 41 |
| 2. | Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки Самойловского муниципального образования | 41 |
| 3. | Характеристика состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры | 43 |
| 3.1 | Водоснабжение | 43 |
| 3.2 | Водоотведение | 43 |
| 3.3 | Электроснабжение | 43 |
| 3.4 | Газоснабжение | 43 |
| 3.5 | Сбор и вывоз ТКО | 44 |
| 4 | Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | 44 |
| 5 | Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры | 46 |
| 6 | Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры | 47 |
| 7 | Предложения по организации реализации инвестиционных проектов | 48 |
| 8 | Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры | 48 |
| 9. | Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности | 53 |
| 10 | Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 55 |
| 11 | Управление программой | 55 |

Введение

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния муниципального образования.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Самойловского муниципального образования Самойловского муниципального района.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Самойловского муниципального образования Самойловского муниципального района на 2017 – 2032 годы (далее - Программа) разработана на основании следующих документов:

-Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»;

-Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления»;

-Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

-Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

-Приказ Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

-Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

-Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Постановление правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об  утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры поселений, городских округов».

- Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Самойловского муниципального образования Самойловского муниципального района  на 2018-2032 гг.

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Самойловского муниципального образования Самойловского муниципального района на 2018-2032 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Самойловского муниципального района Саратовской области |
| Соисполнители программы | ООО «Фортуна Проект» г. Ставрополь, ул. Объездная, д. 15А, офис 1 |
| Цель Программы | 1. Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей услуг. 3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и коммунального и гражданского строительства. 4. Улучшение экологической ситуации на территории Самойловского муниципального образования 5. Оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления |
| Задачи Программы | 1. Повышением эффективности отрасли жилищно–коммунального хозяйства. 2. Эффективным использованием системы ресурсосбережения и энергосбережения в соответствии с принятыми программами. 3. Созданием благоприятного инвестиционного климата. 4. Модернизацией и обновлением коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. 5. Использованием системы частно-государственного партнерства путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней. 6. Улучшением экологической ситуации на территории Самойловского муниципального образования |
| Целевые показатели | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; - величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации Программы: 2017–2032 гг: первый этап – с 2018 года по 2022 год (ежегодно); второй этап – с 2023 года по 2032 год |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2018-2032 годы составляют – 149 670,6 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб; -областной бюджет – 0,0 тыс. руб; -бюджет МО – 11664,04 тыс. руб; - бюджет эксплуатирующей организации – 130915,36 тыс.руб; - внебюджетные средства – 7091,2 тыс. руб. В том числе: Водоснабжение – 48760,6 тыс. руб., в том числе: -бюджет МО – 7014,04 тыс. руб; - бюджет эксплуатирующей организации – 41746,56 тыс.руб. Газоснабжение – 27540,0 тыс. руб., в том числе: -бюджет эксплуатирующей организации – 25948,8 тыс.руб.; - внебюджетные источники – 1591,2 тыс.руб. Электроснабжение – 68720,0 тыс. руб., в том числе: -бюджет эксплуатирующей организации – 63220,0 тыс.руб.; - внебюджетные источники – 5500,0 тыс.руб. Сбор и вывоз ТКО – 4650,0 тыс. руб., в том числе: -бюджет МО – 4650,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры Самойловского муниципального образования, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного строительства. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены: - комфортность условий проживания населения; - надежность работы инженерных систем; - финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса. Эффективность реализации Программы существенно возрастет при условии включения ряда объектов в федеральные и областные программы и привлечении частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается: - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. |

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Самойловского муниципального образования Самойловского муниципального района

Население и организации Самойловского муниципального образования обеспечены следующими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, газоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением, сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) и жидких бытовых отходов (ЖБО).

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется как муниципальными предприятиями, так и предприятиями иной формы собственности.

Муниципальное предприятие использует в своей производственной деятельности оборудование, находящееся в собственности муниципального района на праве хозяйственного ведения. Предприятия формы собственности ООО и ПАО используют в производственной деятельности собственное оборудование или муниципальное имущество на основе долгосрочных договоров аренды.

Таблица 1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов

| Ресурс, услуга | Организация – поставщик ресурса. | Собственник имущества | Система расчетов с населением |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | ППрихоперское ПО филиал ПАО "МРСК Волги" Саратовские РС" | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Теплоснабжение | Ведомственные котельные |
| Холодное водоснабжение | Самойловский филиал ГУП СО«Облводоресурс» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Водоотведение | отсутствует |
| Газоснабжение | АО "Газпром газораспределение Саратовская область" | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Сбор и утилизация ТКО | МУП «СпецАТП» | Муниципальное образование | Прямые договора |

  - Характеристика существующего состояния систем водоснабжения

Р.п. Самойловка

Населенный пункт р.п. Самойловка имеет централизованную систему водоснабжения. Подача воды к потребителю осуществляется по кольцевой сети, но имеются отдельные незакольцованные участки.

В настоящее время только 57% населения обеспечено  централизованным водоснабжением. Остальная часть населения рабочего поселка снабжается водой из шахтных колодцев и индивидуальных водопроводных скважин.

Распределительные сети находятся в неудовлетворительном состоянии. Материал труб – чугун, полиэтилен, сталь. Техническое состояние конструктивных элементов неудовлетворительное. Процент износа составляет 78%. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры.

На территории рабочего поселка Самойловка находятся шесть водозаборов:

1) по ул. Красная площадь, 9/1 расположена группа головных сооружений. Территория водозабора выдержана, огорожена. В состав группы входят:

- скважины (количество – 5, действующие – 4, недействующие – 1; глубина – 60, 295, 150, 51, 300 метров; дебит – 2,5, 25, 10, 10, 16 м3/ч; насосы ЭЦВ8-25-150(16кВт), ЭЦВ6-10-110 (5,5кВт), ЭЦВ6-10-110 (5,5кВт), ЭЦВ8-16-110 (11кВт); ввод в эксплуатацию – 1980г.,1991г.,1991г.,1988г.,2002г.);

- резервуары питьевой воды – 1 ед; объем – 400м3; ввод в эксплуатацию – 1990г.;

- насосная станция 2-го подъема (насосы количество – 4; марки – КМ100-30-160  -2ед, К45/30  -2ед; производительность – 100х2 м3/час, 45х2 м3/час; ввод в эксплуатацию – 1973г.);

- башня-колонна (количество – 1; объем – 160м3; высота – 24м; ввод в эксплуатацию – 2006г.);

2) ул. Кирпичная, Садовая, Степная расположенные водозаборы, принадлежат Самойловскому муниципальному образованию. Территория водозабора не огорожена. В состав водозабора входят:

-  скважина (количество – 1; дебит – 10 м3/ч; насос ЭЦВ6-10-110;  ввод в эксплуатацию – 1990г.);

-  водонапорные башни (количество – 2; объем – по 25м3; высота – по 25м; ввод в эксплуатацию – 1990г.);

3) водозабор  пер. Пролетарский. Территория водозабора не огорожена. В состав водозабора входят:

-  скважина (количество – 1; дебит – 10 м3/ч; насос ЭЦВ6-10-100;  ввод в эксплуатацию – 1980г.);

- водонапорная башня (количество – 1; объем – 15м3; высота – 15м; ввод в эксплуатацию – 1980г.);

4) по ул. Коневка, 54 расположен водозабор, бесхозяйный. Территория водозабора не огорожена. В состав водозабора входят:

- скважина (количество – 1; дебит – 10 м3/ч; насос ЭЦВ6-10-100;  ввод в эксплуатацию – 1985г.);

- водонапорная башня (количество – 1; объем – 10м3; высота – 15м; ввод в эксплуатацию – 1985г.);

5) ж.д. ст. Три Острова расположен водозабор, принадлежит Самойловскому муниципальному образованию. В состав водозабора входят: -  скважина (количество – 1; глубина – 112м; дебит – 10 м3/ч; насос ЭЦВ6-10-80;  ввод в эксплуатацию – 1988г.);

- водонапорная башня (количество – 1; объем – 25м3; высота – 15м; ввод в эксплуатацию – 1896г.; состояние – кирпичная с 2-мя регулирующими баками 58 и 32м3, которые находятся в неудовлетворительном состоянии);

6) по ул. Молодежная расположен водозабор, бесхозяйный. В состав водозабора входят:

- скважина (количество – 1; дебит – 10 м3/ч; насос ЭЦВ6-10-100);

-  водонапорная башня (количество – 1; объем – 10м3; высота – 15м; ввод в эксплуатацию – 1985г.

Вода из скважин, группы головных сооружений,  электропогружными насосами  по трубопроводам подается в резервуар чистой воды и башню-колонну, от резервуара насосной станцией 2-го подъема поступает в распределительную сеть на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственно-технические нужды.

Вода из скважины по пер. Пролетарский используется только в весенне-летний период максимального водоразбора.

Вода с остальных четырех водозаборов из скважин электропогружными насосами  по трубопроводам подается в водонапорные башни, далее самотеком по системе распределительных сетей поступает к потребителям.

На распределительных сетях населенного пункта имеются пожарные гидранты 15шт., водоразборные колонки 32 шт.

На участках домовладений в последнее время устраиваются водозаборные скважины глубиной 12-18 м.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 47,3 км.

п.  Алексеевский

На территории п. Алексеевский централизованное водоснабжение отсутствует.  Население поселка снабжается водой из шахтных колодцев и водозаборных скважин.

с.  Залесянка

Водоснабжение села осуществляется от артезианской скважины и шахтных колодцев.

Скважина оборудована  электропогружным насосом марки ЭЦВ, сальниками для пропуска электрокабелей, сетчатым фильтром.

Возле действующей скважины отсутствуют резервные источники электропитания (ДЭС),  станции очистки воды и бактерицидные установки.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственно-технические нужды.

Общая протяженность водопроводных сетей с. Залесянка составляет 3 км. Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения. Подача воды к потребителю осуществляется не по кольцевой сети.

В настоящее время только 40% населения обеспечено  централизованным водоснабжением. Остальная часть населения села снабжается водой из шахтных колодцев.

Водопроводные распределительные сети села Залесянка находятся в неудовлетворительном состоянии. Техническое состояние конструктивных элементов неудовлетворительное. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры.

В 2015 году проводилась реконструкция водопроводных сетей по ул. Советская.

Таблица 2 - Показатели существующей системы централизованного водоснабжения

| Показатель | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Объем выработки воды, всего | тыс. м3/год | 132,3 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3/год | 6,0 |
| Реализация воды | тыс. м3/год | 108,0 |
| Потери воды | тыс. м3/год | 18,4 |
| Количество водозаборов | ед. | 6 |
| Количество скважин | ед. | 12 |
| Общая протяженность сетей | км | 50,3 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут чел | 87 |
| Доля потребителей с водомерными счетчиками: |  |  |
| Население | чел. /% | 1814 / 43 |
| муниципальные предприятия, организации | ед /% | / - |
| прочие предприятия | ед /% | 31 / - |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % | 43 |

Численность постоянного населения, обеспеченного в Самойловском муниципальном образовании централизованным водоснабжением по данным Самойловский филиал ГУП СО «Облводоресурс» составляет 4185 чел. (57%).

Таблица 3 - Структура реализации воды

| Реализация услуг водоснабжения, тыс. м3/год | 2016 год |
| --- | --- |
| Всего, в т.ч. | 108,0 |
| - население | 90,4 |
| - бюджетные организации | 13,4 |
| - прочие организации | 4,2 |

Таблица 4 - Мощности и ресурсы  системы водоснабжения

| Расположение | Фактическая производительность водозаборных сооружений, тыс. м3/сут. | Расчетная перспективная потребность, тыс. м3/сут. | Наличие резерва (+) или дефицит (–) |
| --- | --- | --- | --- |
| Водозабор Самойловский филиал ГУП СО«Облводоресурс» | 1024,0 | 1292,0 | - |

Вполне очевидно, что существующий водозабор не сможет обеспечить в полном объеме потребности в воде населенные пункты Самойловского муниципального образования.

Средний показатель износа водопроводной сети – 78 %. Средневзвешенный возраст сетей водоснабжения - 40 лет. Потери воды – 13,9 %.

Качество поставляемого ресурса

### Западным территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области производит физико-химический и бактериологический анализ воды. Вода соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Основные показатели качества воды приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование показателей | Единицы измерения | Норматив | Обработанная вода (после очистки) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее железо | мг/дм3 | не более 0,3 | 0,1 |
| Хлориды | мг/дм3 | не более 350,0 | 12,0 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | не более 1000,0 | 260,5 |
| Общая жесткость | мг/дм3 | не более 7,0 | 3,1 |
| Окисляемость | мг/дм3 | не более 5,0 | 0,83 |
| Водородный показатель | ед. рН | в пределах 6-9 | 8,5 |
| Мутность | мг/дм3 | не более 1,5 | 0,2 |
| Привкус при 20 С | баллы | 2 | 1,0 |
| Цветность | градусы | не более 20 | 4,2 |
| Запах при 20 С | баллы | 2 | 1,0 |
| Остаточный хлор | мг/дм3 | 1,0 | 1,2 |
| Щелочность | мг/дм3 | 2,1 | - |
| Температура | градусы | - | 26,0 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 500,0 | 43,0 |
| Нитриты | мг/дм3 | 3,0 | 0,008 |
| Нитраты | мг/дм3 | 45,0 | 3,6 |
| Аммиак | мг/дм3 | 2,0 | 0,15 |
| Медь | мг/дм3 | 1,0 | 0,001 |
| Цинк | мг/дм3 | 5,0 | 0,02 |
| Алюминий остат. | мг/дм3 | 0,5 | менее 0,04 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | менее 0,04 |
| В-ва АПАВ | мг/дм3 | 0,5 | менее 0,025 |
| Фенольный индекс | мг/дм3 | 0,25 | менее 0,0005 |
| Фториды | мг/дм3 | 1,2 | 0,14 |
| Полиакриламидостаит. | мг/дм3 | 2,0 | 0,02 |
| Остаточный свободный хлор | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 0,5 |
| Остаточный ВПК | мг/дм3 | 0,1 | 0,037 |
| Термотолерантныеколиформные бактерии, КОЕ/100 мл | КОЕ/100 мл | отсутствие | н/о |
| Общее микробное число КОЕ/1 мл | КОЕ/1 мл | Не более 50 | 1,5 |
| Общие колифорные бактерии КОЕ/100 мл | КОЕ/100 мл | отсутствие | н/о |

  - Характеристика существующего состояния системы водоотведения

На территории  Самойловского муниципального образования отсутствуют системы самотечных и напорных канализационных труб. В населенных пунктах: рабочий поселок Самойловка, поселок Алексеевский, село Залесянка хозяйственно-бытовые  стоки сливаются в выгребные ямы для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационных машин.  Затем вывозятся на свалку ТКО рабочего поселка Самойловка.

Выгребные ямы  состоят из герметичной емкости,  материал - кирпич,  коммунальные службы периодически  откачивают  хозяйственно-бытовые  стоки. Места расположения  выгребных ям определены из условия рельефа, заполнение грунтовой и атмосферной водой не происходит, к выгребу каждого дома обеспечен подъезд ассенизационной машины.

2.3 Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения

На территории Самойловского муниципального образования расположены 8 источников теплоснабжения, топливом для которых служит природный	газ.

Котельная на ул. Пролетарская, 2 р. п. Самойловка обслуживает здания, расположенные на территории ГУЗ СО «Самойловская РБ».

Весь частный сектор муниципального образования  подключен к индивидуальным теплоагрегатам. Индивидуальные источники тепловой энергии  служат для теплоснабжения индивидуального жилищного фонда.   Самойловское муниципальное образование   газифицировано на 100 %. В связи с этим индивидуальные жилые дома имеют газовое отопление.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, т.к. нет внешних потерь при транспортировке тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения отсутствует.

2.4  Характеристика существующего состояния системы электроснабжения

Электроснабжение муниципального образования осуществляется от подстанции 110/35/10 кВ. «Самойловская», мощностью 30000 кВА,  по ВЛ – 110 кВ и 35кВ.

Протяженность линий электропередач:

- ВЛ – 110 кВ – 6,02 км, износ 60%;

- ВЛ – 35 кВ – 27,16 км, износ 73,5%;

- ВЛ – 10 кВ, 0,4 кВ – 84,0 км, износ 89,3%.

Трансформаторные подстанции ТП (КТП) на территории Самойловского муниципального образования отдельно стоящие комплектные и кирпичные.

Перечень и характеристики трансформаторных подстанций ТП (КТП) – 10/0,4 кВ представлены в таблице 6.

Таблица 6- Перечень и характеристика трансформаторных подстанций

ТП (КТП)-10/0,4 кВ на территории Самойловского МО

| № | Оперативное наименование ТП (КТП) | Оперативный № ТП (КТП) | Мощность трансформатора, кВА | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая принадлежность | № отпайки ВЛ-10 кВ | % износа | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТП | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВЛ 10кВ № 1001 от ПС «Самойловка» |
| 1 | «МТФ Маяк»» | КТП №1658 | 100 | 1980 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 1-03 | 98 | р.п. Самойловка |
| 2 | «ЗОТ Маяк» | КТП №1501 | 160 | 1980 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 1-02 | 98 | р.п. Самойловка |
| 3 | «СТФ» | КТП №1508 | 160 | 1968 | Абонент. | Абонент. | 1-01 | - | р.п. Самойловка |
| ВЛ 10кВ № 1002 от ПС «Самойловка» |
| 1 | «РУС» | КТП №1550 | 160 | 1978 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 2-04 | 98 | р.п. Самойловка, пер. Школьный |
| 2 | «Водокачка» | КТП №1551 | 160 | 1975 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 2-04 | 98 | р.п. Самойловка, ул. Чапаева |
| 3 | «Чапаева» | КТП №1547 | 160 | 1984 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 2-20 | 98 | р.п. Самойловка, ул. Комсомольская |
| 4 | «База РЭС» | КТП №1670 | 160 | 1984 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 2-20 | 98 | р.п. Самойловка, ул. Кирпичная/ Комсомольская |
| 5 | «Школьный переулок» | КТП №1548 | 160 | 1979 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 2-04 | 98 | р.п. Самойловка, пер. Школьный |
| 6 | «Революционная» | КТП №1543 | 160 | 2005 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 2-09 | 15 | р.п. Самойловка, ул. Революционная/ Кирпичная |
| 7 | «Бол.Заречная» | КТП №1552 | 100 | 1973 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 2-00 | 98 | р.п. Самойловка, ул. Бол. .Заречная |
| 8 | «МТМ 1 Мая» | КТП №1674 | 400 | 1985 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 2-07 | 98 | р.п. Самойловка, ул. Революционная |
| 9 | «Коневка» | КТП №1544 | 100 | 1975 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 2-10 | 98 | р.п. Самойловка, ул. Коневка |
| 10 | «Военкомат» | КТП №1532 | 160 | 1989 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 2-12 | 95 | р.п. Самойловка, ул. Базарная |
| 11 | «Кинотеатр Нива» | КТП №1549 | 160 | 1977 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 2-18 | 98 | р.п. Самойловка, ул. Театральная |
| 12 | «Базарная» | КТП №1669 | 160 | 1984 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 2-13 | 98 | р.п. Самойловка, ул. Базарная |
| 13 | «Птичная» | КТП №1614 | 100 | 1991 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 2-02 | 78 | р.п. Самойловка, ул. Птичная |
| 14 | «Энергетиков» | КТП №1539 | 250 | 1983 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 2-01 | 85 | р.п. Самойловка, ул. Птичная |
| 15 | «Деткомбинат» | КТП №1667 | 100 | 1984 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 2-20 | 98 | р.п. Самойловка, ул. Кирпичная |
| 16 | «Центр.котельная» | КТП №1524 | 160 | 1995 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 2-16 | 65 | р.п. Самойловка, ул. Ленина |
| 17 | «Черемушки» | КТП №1509 | 100 | 1981 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 2-06 | 98 | р.п. Самойловка, ул. Революционная |
| 18 | «Больница 2» | КТП №1684 | 160 | 1988 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 2-05 | 98 | р.п. Самойловка, тер. Больницы |
| 19 | «Победа» | КТП №1700 | 250 | 1988 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 2-11 | 98 | р.п. Самойловка, ул. Театральная |
| 20 | «60 лет Октября» | КТП №1672 | 160 | 1978 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 2-21 | 98 | р.п. Самойловка, ул.60 лет Октября |
| 21 | «Больница» | КТП №1554 | 250 | 1989 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 2-05 | 95 | р.п. Самойловка, тер. Больницы |
| 22 | «Магазин» | КТП №1682 | 160 | 1978 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 2-08 | 98 | р.п. Самойловка, ул. Большая Заречная |
| 23 | «Школа» | КТП №1568 | 400 | 1968 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 2-14 | 98 | р.п. Самойловка, ул. Театральная |
| 24 | «ХПДУ» | КТП №1643 | 160 | - | Абонент. | Абонент. | 2-03 | - | р.п. Самойловка, ул. Энергетиков |
| 25 | «Стратегия» | КТП №1510 | 100 | - | Абонент. | Абонент. | 2-12 | - | р.п. Самойловка, ул. Пионерская |
| 26 | «Магнит» | КТП №1525 | 100 | - | Абонент. | Абонент. | 2-17 | - | ул. Театральная |
| 27 | «Кулинарный цех» | КТП №1536 | 100 | - | Абонент. | Абонент. | 2-21 | - | ул. Ленина |
|  | «Промкомбинат» | КТП №1545 | 100 | - | Абонент. | Абонент. | 2-21 | - | ул. Пушкина |
| ВЛ 10кВ № 1003 от ПС «Самойловка» |
| 1 | «Раковка» | КТП №1585 | 100 | 1975 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 3-06 | 98 | с. Залесянка |
| 2 | «ЗОТ» | КТП №1592 | 250 | 1975 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 3-10 | 98 | с. Залесянка |
| 3 | «МТМ» | КТП №1594 | 100 | 1978 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 3-11 | 98 | с. Залесянка |
| 4 | «Гостиница» | КТП №1593 | 250 | 1975 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 3-10 | 98 | с. Залесянка |
| 5 | «Новая 3» | КТП №1534 | 100 | 1984 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 3-03 | 98 | с. Залесянка |
| 6 | «Беспаловка» | КТП №1589 | 160 | 1978 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 3-08 | 98 | с. Залесянка |
| 7 | «Свинуха» | ЗТП №1586 | 100 | 1978 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 3-07 | 98 | с. Залесянка |
| 8 | «Ковалевка» | КТП №1610 | 100 | 1975 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 3-00 | 98 | пос. Алексеевский |
| 9 | «Верхняя» | КТП №1595 | 100 | 1975 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 3-13 | 98 | с. Залесянка |
| 10 | «Правление» | КТП №1596 | 100 | 1975 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 3-09 | 98 | с. Залесянка |
| 11 | «Насосная» | КТП №1600 | 100 | 1975 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 3-15 | 98 | с. Залесянка |
| 12 | «Школа» | КТП №1601 | 160 | 1975 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 3-14 | 98 | с. Залесянка |
| 13 | «Кострубивка» | КТП №1603 | 100 | 1975 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 3-16 | 98 | с. Залесянка |
| 14 | «Советская» | КТП №1583 | 100 | 1989 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 3-05 | 95 | с. Залесянка |
| 15 | «Магазин» | КТП №1609 | 63 | 1975 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 3-18 | 98 | пос. Алексеевский |
| 16 | «Алексеевский» | КТП №1606 | 100 | 1975 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 3-17 | 98 | пос. Алексеевский |
| ВЛ 10кВ № 1004 от ПС «Самойловка» |
| 1 | «МТФ» | КТП №1620 | 100 | 1979 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 4-11 | 98 | Южн.окр .р.п.Самойловка |
| 2 | «Зеленый клин» | КТП №1622 | 100 | - | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 4-22 | - | Южн.окр .р.п.Самойловка |
| 3 | «СХТ» | КТП №1611 | 100 | - | Абонент. | Абонент. | 4-01 | - | р.п.Самойловка |
| 4 | «Транс.СХТ» | КТП №1665 | 160 | - | Абонент. | Абонент. | 4-02 | - | р.п.Самойловка южн.окраина |
| 5 | «МПМК» | КТП №1613 | 400 | - | Абонент. | Абонент. | 4-03 | - | р.п.Самойловка южн.окраина |
| 6 | «ПМК 977» | КТП №1612 | 400 | - | Абонент. | Абонент. | 4-04 | - | р.п.Самойловка. южн.окраина |
| 7 | «Нефтебаза» | КТП №1635 | 400 | - | Абонент. | Абонент. | 4-05 | - | р.п.Самойловка. южн.окраина |
| 8 | «Водстрой» | КТП №1581 | 100 | - | Абонент. | Абонент. | 4-06 | - | р.п.Самойловка. южн.окраина |
| 9 | «Гортоп» | КТП №1656 | 100 | - | Абонент. | Абонент. | 4-00 | - | р.п.Самойловка. южн.окраина |
| 10 | «Эстакада» | КТП №1650 | 250 | - | Абонент. | Абонент. | 4-09 | - | р.п.Самойловка. южн.окраина |
| 11 | «Окислитель» | КТП №1689 | 400 | - | Абонент. | Абонент. | 4-09 | - | р.п.Самойловка. южн.окраина |
| 12 | «Втормет» | КТП №1618 | 63 | - | Абонент. | Абонент. | 4-10 | - | р.п.Самойловка. южн.окраина |
| 13 | «СТО» | КТП №1619 | 100 | - | Абонент. | Абонент. | 4-23/1 | - | р.п.Самойловка. южн.окраина |
| ВЛ 10кВ № 1007 от ПС «Самойловка» |
| 1 | «МТФ «Маяк» | КТП №1558 | 100 | 1980 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 7-03 | 98 | р.п. Самойловка |
| 2 | «ЗОТ Маяк» | КТП №1501 | 160 | 1980 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 7-02 | 98 | р.п. Самойловка |
| 3 | «СТФ» | КПТ № 1508 | 160 | 1968 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 7-01 | - | р.п. Самойловка |
| ВЛ 10кВ № 1008 от ПС «Самойловка» |
| 1 | «Дачная» | КТП №1537 | 160 | 1992 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 8-00 | 80 | р.п. Самойловка ул. Дачная |
| 2 | «Дом культуры» | КТП №1578 | 100 | 1981 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 8-11 | 98 | р.п. Самойловка, ул. Красная площадь |
| 3 | «Пионерская» | КТП №1662 | 100 | 1972 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 8-13 | 98 | р.п. Самойловка, ул. Пионерская/ Пушкина |
| 4 | «Привокзальная» | КТП №1540 | 100 | 1969 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 8-01 | 98 | р.п. Самойловка, ул. Первомайская |
| 5 | «Пролетарская» | КТП №1563 | 160 | 1987 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 8-17 | 98 | р.п. Самойловка, ул. Пролетарская |
| 6 | «Кооперативная» | КТП №1564 | 60 | 1968 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 8-18 | 98 | р.п. Самойловка, ул. Кооперативная |
| 7 | «Октябрьская» | КТП №1535 | 63 | 1989 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 8-09 | 95 | р.п. Самойловка, ул. Октябрьская я |
| 8 | «Пушкина» | КТП №1569 | 100 | 1972 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 8-00 | 98 | р.п. Самойловка, ул. Пушкина |
| 9 | «Коммунальная» | КТП №1572 | 100 | 1972 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 8-07 | 98 | р.п. Самойловка, ул. 40 лет Победы /Советская |
| 10 | «Украинская» | КТП №1574 | 100 | 1973 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 8-06 | 98 | р.п. Самойловка, ул. Украинская |
| 11 | «ЗОТ 1 Мая» | КТП №1557 | 160 | 1972 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 8-24 | 98 | р.п. Самойловка, ул. Театральная |
| 12 | «Терешковой» | КТП №1567 | 100 | 1976 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 8-14 | 98 | р.п. Самойловка, ул. Терешковой /Загороднева |
| 13 | «Т.Шевченко» | КТП №1571 | 160 | 1979 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 8-08 | 98 | р.п. Самойловка, ул. Т.Шевченко |
| 14 | «Рабочая» | КТП №1541 | 160 | 1984 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 8-02 | 98 | р.п. Самойловка, ул. Рабочая |
| 15 | «Клочки» | КТП №1577 | 160 | 1984 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 8-00 | 98 | р.п. Самойловка, ул. Конёвка |
| 16 | «Ленина» | КТП №1573 | 160 | 2005 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 8-05 | 15 | р.п. Самойловка, ул. Ленина |
| 17 | «Мельница» | КТП №1576 | 160 | 1984 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 8-00 | 98 | р.п. Самойловка, ул. Ленина |
| 18 | «Советская» | КТП №1575 | 100 | 1984 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 8-00 | 98 | р.п. Самойловка, ул. Советская |
| 19 | «Ценр» | КТП №1570 | 160 | 1974 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 8-10 | 98 | р.п. Самойловка, ул. Ленина |
| 20 | «Лесхоз» | КТП №1675 | 100 | 1969 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 8-18 | 98 | р.п. Самойловка, ул. Пролетарская |
| 21 | «Садовая» | КТП №1558 | 100 | 2004 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 8-25 | 20 | р.п. Самойловка, ул. Садовая |
| 22 | «Химгородок» | КТП №1690 | 160 | 1987 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 8-20 | 98 | р.п. Самойловка, ул. Пролетарская |
| 23 | «Степная» | КТП №1559 | 100 | 1975 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 8-00 | 98 | р.п. Самойловка, ул. Степная |
| 24 | «Гноянка» | КТП №1533 | 100 | 1989 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 8-15 | 98 | р.п. Самойловка, ул. Пионерская |
| 25 | «Дом пионеров» | КТП №1663 | 160 | 1982 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 8-16 | 98 | р.п. Самойловка, ул. Садовая |
| 26 | «Новая» | КТП №1671 | 100 | 1981 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 8-04 | 98 | р.п. Самойловка, ул. Новая |
| 27 | «Кормоцех» | КТП №1681 | 100 | 1981 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 8-04 | 98 | сев.окр .р.п.Самойловка |
| 28 | «Ревякина» | КТП №1664 | 160 | 1981 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 8-05 | 98 | р.п. Самойловка, ул. Ревякина |
| 29 | «Милиция» | КТП №1686 | 100 | 1981 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 8-06 | 90 | р.п. Самойловка, пер. Школьный |
| 30 | «Школа 2» | КТП №1666 | 250 | - | Абонент. | Абонент. | 8-03 | - | р.п. Самойловка, ул. Ревякина |
| 31 | «ЦБН» | КТП №1651 | 250 | - | Абонент. | Абонент. | 8-11 | - | р.п. Самойловка, ул. Ленина |
| 32 | «Маслобойка» | КТП №1556 | 100 | - | Абонент. | Абонент. | 8-23 | - | р.п. Самойловка, ул. Революционная |
| 33 | «МТС» | КТП №1566 | 25 | - | Абонент. | Абонент. | 8-22 | - | р.п. Самойловка, в 50 м к зап.от кладбища |
| 34 | «Сельхозхимия» | КТП №1680 | 400 | - | Абонент. | Абонент. | 8-19 | - | р.п. Самойловка, в 100 м к сев.от Райгаза |
| 35 | «Ветлечебница» | КТП №1653 | 160 | - | Абонент. | Абонент. | 8-00 | - | р.п. Самойловка, Южнее ветлечебницы |
| 36 | «Магнит» | КТП №1682 | 100 | - | Абонент. | Абонент. | 8-00 | - | р.п. Самойловка, ул. Театральная |
| ВЛ 10кВ № 1011 от ПС «Самойловка» |
| 1 | «ОДГ» | КТП №1678 | 160 | 2004 | Прих.ЭС | Прих.ЭС | 11-00 | 20 | р.п. Самойловка, участок РЭС |
| ВЛ 10кВ «Элеватор» от ПС «Самойловка» |
| 1 | «Элеватор» | КТП №- | 630 | - | Абонент. | Абонент. | - | - | р.п. Самойловка, тер. элеватора |

Таблица 7 - Показатели системы электроснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Общая протяжённость сетей | км | 97,43 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс. кВт/ч | - |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч | 23124,481 |
| Населению | тыс. кВт/ч | 15268,698 |
| Бюджетным организациям | тыс. кВт/ч | 1938,076 |
| Прочим потребителям | тыс. кВт/ч | 5917,707 |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | чел. | 8915 |
| Охват населения электроэнергией | % | 100 |

2.5  Характеристика существующего состояния системы газоснабжения

Источником газоснабжения Самойловского муниципального образования является природный газ, который по отводу от газопровода «Уренгой—Новопсков» подается на газораспределительную станцию ГРС, которая расположена в юго-восточной части р.п. Самойловка.  От ГРС газ по газораспределительным сетям поступает на газорегуляторные пункты (ГРП,ГРПШ) населенных пунктов муниципального образования. От ГРС запитаны: р. п. Самойловка, пос. Алексеевский, сел. Залесянка.

В газорегуляторных пунктах давление газа снижается до 0,003 МПа для газификации котельных и промпредприятий. На индивидуально-бытовые, хозяйственные нужды и местное отопление давление газа снижается до 0,003 МПа.

Существующая система газоснабжения ГРП и ГРПШ с одной и двумя линиями редуцирования газа. Распределение газа осуществляется по газопроводам трех давлений —  высокого II категории  до 0,6 МПа, среднего до 0,3 МПа, низкого до 0,005 МПа.

Таблица 8 - Расход газа, газопроводов и распределяющих устройств на территории Самойловского муниципального образования

| Наименование населенных пунктов | Максимальный расход газа, м³/ч | Используемые подсистемы АСУ ТП РГ | Протяженность подводящего газопровода, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наиме-нование | Кол-во |  |
| р. п. Самойловка | 6361,7 | ГРП ГРПШ | 3 24 | 9,9 |
| пос. Алексеевский | 157,0 | ГРПШ | 3 |  |
| сел. Залесянка | 592,1 | ГРПШ | 7 |  |

Таблица 9 - Характеристика  межпоселковых  газопроводов, проходящих по территории Самойловского муниципального образования

| № п/п | Наименование газопровода и его адрес | Характеристика газопровода |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, мм | Протяженность, км | Проектное давление, МПа | Вид прокладки | Материал трубы | Год постройки |
| 1 | от р.п. Самойловка до п. Ново- Самойловский от р.п. Самойловка до с. Хрущевка | 110 114 159-160 159-160 | 1,518 0,009 20,400 2,196 | 0,6 | подземный | п/эт | 1995 |
|  |  |  |  |  | подземный | сталь | 1995 |
|  |  |  |  |  | подземный | п/эт | 1990-1992 |
|  |  |  |  |  | подземный | сталь | 1990-1992 |
| 2 | от ГРС р.п.Самойловка до пос. Кириково | 110 | 3,040 | 0,6 | подземный | п/эт | 1996 |
| 3 | от р.п. Самойловка до с. Благовещенка на с. Елизаветино | 110-160 | 35,432 | 0,6 | подземный | п/эт | 1994-1995 |
| 4 | от с. Ольшанка до с. Залесянка | 225 57-219 | 6,250 0,479 | 0,6 | подземный | п/эт | 1995 |
|  |  |  |  |  | подземный | сталь | 1995 |
| 5 | от с. Ольшанка до с. Залесянка | 110 | 0,850 | 0,6 | подземный | п/эт | 1995 |
| 6 | от пос. Алексеевский до с. Песчанка | 160 | 3,560 | 0,6 | подземный | п/эт | 1997 |

Все газопроводы были построены в период с 1990 по 1997 г.

Газорегуляторные пункты

Газорегуляторные пункты предназначены для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне.

Оборудование существующих ГРП и ГРПШ рассчитано на входное давление газа Ру=0,6 МПа, Ру=0,3 МПа.

Таблица 10 - Характеристика существующих газорегуляторных пунктов и их типоразмеры

| № п/п | Место расположения | Характеристики |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Марка регулятора | количество ГРП, ГРПШ шт. | Год окончания строительства |
| 1 | р. п. Самойловка | ГРП ГРПШ | РДБК-50/100 РДНК400 | 3 24 | 1990,1991,1992 1991-1996 |
| 2 | пос. Алексеевский | ГРПШ | РДНК400 | 3 | 1995-1996 |
| 3 | сел. Залесянка | ГРПШ | РДНК400 | 7 | 1994-1996 |
| Всего: ГРП/ГРПШ | 3/34 |  |

Таблица 11 - Основные характеристики системы газоснабжения

| Показатель | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Реализация газа | тыс. м3/год | 23921,622 |
| Общая протяженность сетей | км | - |
| Численность обслуживаемого населения | чел | 9549 |
| Удельное потребление газа | м3/сут чел | 6,86 |
| Доля потребителей с газовыми счетчиками: |  |  |
| Население | % | 74 |
| муниципальные предприятия | % | 80 |
| прочие предприятия | % | 100 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего газоснабжения | % | 0 |

Эксплуатацией ГРС занимается АО «Газпром газораспределение Саратовская область», реализацией природного газа потребителям занимается ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

2.6 Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов

В Самойловском муниципальном образовании действует централизованная планово-регулярная система санитарной очистки, которой охвачено 40 % населения р.п. Самойловка, с. Залесянка, п. Алексеевский.

Охвачен сбором и вывозом ТКО индивидуальный жилой фонд.

Вывоз ТКО осуществляется специализированным предприятием – МУП «Специализированное автотранспортное предприятие».

В ведении предприятия, занимающегося санитарной очисткой поселения, находится специальная техника, в том числе:

- мусоровоз КО-440-2 -1 ед.;

- снегоочистительные:

- Машина коммунальная (трактор) МК-01 (на базе Беларус)- 1 ед.,

- трактор МТЗ-80 – 1 ед.;

- автогрейдер  ГС 14.02  - 1 ед.;

- Пескоразбрасыватель (в комплекте) к Камазу 65115- 1ед.,

- Дизельный трактор - 75 – 1 ед.;

- ассенизационные машины КО 520 на базе ЗИЛ 130– 1 ед.;

- Камаз 65115- 1 ед.;

- Автомобиль ГАЗ-35071-1 ед.;

- Подъемник с рабочей платформой ГАЗ-3307 – 1 ед.;

- Экскаватор – погрузчик ЭО2626 (на базе Беларус) – 1 ед.

- Экскаватор ЭО2621 В-2 – 1 ед.

МУП «СпецАТП» приобретена специальная техника:

В 2009 году:

- мусоровоз КО-440-2;

- Автогрейдер ГС 14.02;

- ассенизационные машины КО 520 на базе ЗИЛ 130;

- Подъемник с рабочей платформой ГАЗ-3307;

- Экскаватор ЭО2626

процент износа - 50%.

В 2010 году:

- Камаз 65115,

- трактор МК-1221,

- Дизельный трактор - 75,

процент износа - 40%

В 2016 году:

- автогрейдер  ГС 14.2	- процент износа – 5%

В 1997 году:

- трактор МТЗ-80, процент износа - 100%

Метод очистки от ТКО – контейнерный, осуществляется по графику и по заявкам частного сектора с предоставлением транспорта

В р.п. Самойловка  имеется  5 контейнерных площадок, на которых размещены 10 контейнеров. В 2017 году приобретены 70 контейнеров. В 2018 году планируется покупка еще 70 контейнеров.

Фактическое годовое накопление ТКО на одного жителя поселения в 2016 году составило  1,1 м3

Утилизация отходов проводится открытым способом.

Жидкие нечистоты от неканализованной застройки удаляются в выгреба и вывозятся ассенизационными машинами. Канализационной насосной сливной станции в поселении нет, жидкие нечистоты сливаются в котлован,  расположенный на полигоне ТКО.

Снегосвалки на территории поселения нет. Вывоз снега производится на специально-отведенную территорию на полигоне ТКО.

Сбор, транспортировка, отходов лечебно-профилактических учреждений производится самостоятельно по договорам заключенным с организациями осуществляющими приемку и утилизацию таких отходов.

3. Перспективы развития Самойловского муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные услуги

3.1. Общие положения

Самойловское муниципальное образование расположено в южной части Самойловского муниципального района, находящегося в западной части Саратовской области.

Сложившаяся планировочная структура городского поселения представляет собой три населенных пункта: р.п. Самойловка (административный центр), с. Залесянка и п. Алексеевский.

Административный центр поселения расположен в 194 км от областного центра - г. Саратов. В р.п. Самойловка расположена  железнодорожная станция «Три острова».

Территория поселения граничит:

-  на севере - с Песчанским сельским поселением;

- на востоке - с Хрущевским сельским поселением;

- на юге и западе  - с  Еловатским сельским поселением.

Общая площадь территории Самойловского муниципального образования составляет 31117,0 га.

Значительную часть территории в границах муниципального образования занимают земли сельскохозяйственного назначения. Поверхностные воды на территории поселения представлены водотоками –р. Терса и р. Конёвка.

По территории поселения с севера на юг проходит дорога регионального значения  «р.п.Самойловка – с.Казачка». Данная дорога обеспечивает связь района с федеральной автодорогой «Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М4 «Дон» - Тамбов – Волгоград – Астрахань (подъезд к г. Саратов)» и далее по ней со смежными районами и областным центром г. Саратовом.

3.2.1 Динамика и прогноз численности населения

Население

Численность населения Самойловского муниципального образования  по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 7359 человек. Здесь проживает 40 % населения Самойловского муниципального района.

Таблица 12 – Оценка численности постоянного населения

| Наименование | Численность населения, чел. | Динамика численности населения (2017/2010 гг.) |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2017 г. | абсолютное изменение, чел. | относительное изменение, % |
| р.п. Самойловка | 7600 | 6833 | -767 | -10,1 |
| с. Залесянка | 590 | 459 | -131 | -22,2 |
| п. Алексеевский | 105 | 67 | -38 | -36,2 |
| Итого: | 7295 | 7359 | -936 | -11,3 |

Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демографические показатели. Так, на территории поселения проживает  36% (2649 чел.) - населения старше 60 лет, 49% (3606 чел)  - в возрасте от 14 до 60 лет и 15% (1104 чел.) - от 0 до 14 лет.

В генеральном плане Самойловского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации в поселении: численность населения на расчетный период по генеральному плану (2032 г.) составит 8400 человек.  Фактическая численность населения с 2010 года по 2017 год уменьшилась на 936 человек. Принять расчетную численность населения по генеральному плану рационально при   условии реализации мероприятий приоритетных национальных проектов, мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, в том числе репродуктивного, улучшение качества медицинского и социального обслуживания, защиту материнства и детства, пропаганду здорового образа жизни.

Особое место в формировании численности населения занимают миграционные процессы. По сути, они являются единственно возможным источником, компенсирующим естественную убыль населения, а также оказывают весомое влияние на формирование возрастно-половой структуры.

Численность населения Самойловского муниципального образования будет расти  благодаря увеличению рождаемости и снижению смертности, что впоследствии приведет к положительному естественному приросту. Однако, одновременно с ростом числа жителей муниципального образования ухудшится ситуация со старением населения, демографической нагрузкой на трудоспособную уменьшающуюся категорию населения и т.д.

3.3. Прогноз развития застройки

В границах Самойловского муниципального образования Самойловского муниципального района существующий жилищный фонд на 2017 г.  составляет 133,8  тыс. м² общей площади. Обеспеченность жильем составляет  в среднем по городскому поселению 18,2 м2/чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения.

Жилая застройка представлена главным образом индивидуальными домами с приусадебными участками и многоквартирными домами.

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

Расчетное количество новых единиц жилищного фонда определяется отношением численности прироста населения к среднему размеру семьи (условный коэффициент семейности – 3).

В качестве перспективного жилища в Самойловском муниципальном образовании принят индивидуальный жилой дом усадебного типа.

Расчетная жилищная обеспеченность для нового строительства принимается в размере 30 м2/человек. Это стандарт комфортного жилья, относящегося к группе доступного.

Проектный объем нового жилищного строительства определен исходя из:

- проектной численности населения;

- динамики жилищного строительства.

Для обеспечения жильем 1041 человек прирастающего населения требуется (в соответствии с принятым уровнем жилищной обеспеченности) жилищное строительство в объеме 31,23 тыс. м2.

Таблица 14 – Перспективный объем жилищного фонда

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 | 165,03 |
| 2 | Население | чел. | 8400 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 19,6 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | 0,0 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 133,8 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 | 31,23 |

По мере необходимости будет происходить реконструкция жилищного фонда  и строительство новых домов на существующих участках жилой застройки по желанию владельцев земельных участков.

Принятые плотности застройки:

-	2-3-этажная секционная застройка       250 чел/га;

-	усадебная застройка:

-	при участках 6-8 соток – 40 чел./га;

-	при участках 10-15 соток – 20-25 чел./га.

Для размещения этого объёма к освоению предусматривается на свободных территориях:

-	под индивидуальную коттеджную застройку – 11,15 га.

3.4  Прогнозируемый  спрос на коммунальные ресурсы

Таблица 15 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

| Показатели | Ед. изм. | 2016 (базовый) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч | 23124,481 | 23303,695 | 23482,909 | 23662,123 | 23841,337 | 24020,551 | 24916,621 | 25991,917 |
| в т. ч. |
| населению | тыс. кВт/ч | 15268,698 | 15387,03 | 15505,362 | 15623,694 | 15742,026 | 15860,358 | 16452,018 | 17162,017 |
| бюджетным организациям | тыс. кВт/ч | 1938,076 | 1953,096 | 1968,116 | 1983,136 | 1998,156 | 2013,176 | 2088,276 | 2178,397 |
| прочим потребителям | тыс. кВт/ч | 5917,707 | 5963,569 | 6009,431 | 6055,293 | 6101,155 | 6147,017 | 6376,327 | 6651,503 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2016 г.) | % | 100 | 100,8 | 101,6 | 102,4 | 103,2 | 104 | 104,8 | 112,4 |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Опущено тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т. ч. |
| отопление | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2016 г.) | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Реализовано воды - всего | тыс. м³ | 108,0 | 130,69 | 153,38 | 176,07 | 198,76 | 221,45 | 244,74 | 471,74 |
| в т. ч. |
| населению | тыс. м³ | 90,4 | 112,99 | 135,58 | 158,17 | 180,76 | 203,35 | 225,94 | 451,98 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 14,4 | 15,06 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,7 |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2016 г.) | % | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 300 | 420 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Пропущено сточных вод - всего | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т. ч. |
| от населения | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| от бюджетных организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| от прочих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Динамика изменения объема реализации услуги по водоотведению (по отношению к факту 2016 г.) | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Реализация газа - всего | тыс. м³ | 23921,622 | 23842,823 | 24026,183 | 24209,543 | 24392,903 | 24576,263 | 25493,063 | 26593,24 |
| в т. ч. |
| населению | тыс. м³ | 20415,13 | 20573,35 | 20731,57 | 20889,79 | 21048,01 | 21206,23 | 21997,33 | 22946,61 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 1903,365 | 1918,115 | 1932,865 | 1947,615 | 1962,365 | 1977,115 | 2050,865 | 2139,38 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 1340,968 | 1351,358 | 1361,748 | 1372,138 | 1382,528 | 1392,918 | 1444,868 | 1507,25 |
| Динамика изменения объема реализации газа (по отношению к факту 2016 г.) | % | 100 | 100,8 | 101,6 | 102,4 | 103,2 | 104 | 104,8 | 112,4 |
| УСЛУГА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |
| Объем реализации услуги по захоронению (утилизации ТКО) всем потребителям | тыс. м³ | 0,99 | 1,51 | 2,03 | 2,55 | 3,07 | 3,59 | 6,19 | 9,24 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по Саратовской области:

-  отопление: 0,03 Гкал/м2 площади  - в отопительный период;

0,0161 Гкал/м2 площади  - при оплате равными долями в течении года;

- холодное водоснабжение – 9,0 куб/чел*мес.;

-газоснабжение – 11,5 куб/чел*мес.;

- электроснабжение – 103 кВт/час/ чел*мес.;

- сбор и вывоз ТКО – 1,1 м3/ чел*мес.

- Перечень мероприятий и целевых показателей

4.1 Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Самойловского муниципального образования возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов. Программа инвестиционных проектов Самойловского муниципального образования представлена:

- инвестиционными проектами в электроснабжении;

- инвестиционными проектами в водоснабжении;

- инвестиционного проекта в газоснабжении;

- инвестиционными проектами для предоставления услуги по захоронению (утилизации) ТКО.

Таблица 16

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Газоснабжение |
| 1 | Строительство газопроводной сети в планируемой застройке L=1,3 км | 7956,0 |
| 2 | Замена сети газоснабжения L=4,0 км | 19584,0 |
| Водоснабжение |
| 3 | Замена водопроводной сети ф100 L=7.4 км | 23672,6 |
| 4 | Строительство водопроводной сети в планируемой застройке L=4,0 км | 16088,0 |
| 5 | Проведение гидрогеологического изыскания | 2000,0 |
| 6 | Строительство скважины 2 ед. | 7000,0 |
| Электроснабжение |
| 7 | Замена линий электропередач 0,4 кВ L=32 км (2 км в год) | 30720,0 |
| 8 | Замена линий электропередач 10 кВ L=8 км (0,5 км в год) | 9600,0 |
| 9 | Замена трансформаторов 16 ед (1 ед в год) | 20800,0 |
| 10 | Строительство трансформатора 600 кВА | 2100,0 |
| 11 | Строительство линии электропередач 0,4 кВ L=5 км | 5500,0 |
| Сбор и вывоз ТКО |
| 12 | Покупка мусоровоза КО 440 на базе ГАЗ 3309 | 3600,0 |
| 13 | Покупка контейнеров 70 ед V=0,7 м3 | 1050,0 |

Ожидаемый эффект, от реализации инвестиционных проектов и принятой «Программой повышения энергетической эффективности» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижения затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

  - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 17

|  | Показатель | Ед. изм. | 2016 (базовый) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1.1 | Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по МО | % | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 72 |
| 1.2 | Доля потерь при передаче воды до конечного потребителя всего по МО | % | 18,4 | 18,4 | 18,3 | 18,2 | 18,1 | 18 | 17 |
| 1.3 | Доля износа сетей водоснабжения | % | 78 | 76,9 | 75,8 | 74,7 | 73,6 | 72,5 | 60 |
| 2 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 2.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения, всего по муниципальному образованию | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Доля износа объектов водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| 3.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Доля износа объектов газоснабжения | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| 4.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях электроснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Доля износа сетей электроснабжения | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 5.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях теплоснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2 | Доля износа сетей теплоснабжения | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | СИСТЕМА СБОРА (УТИЛИЗАЦИИ) ТКО |
| 6.1 | Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения района | % | 12 | 18 | 23 | 28 | 33 | 58 | 90 |

- Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

В данном разделе приведена ежегодная (на ближайшие годы) динамика потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов. Суммы затрат приняты по государственным сметным нормативам: НЦС 81-02-15-2012 «Сети газоснабжения», НЦС 81-02-14-2012 «Сети водоснабжения и канализации» и НЦС 81-02-12-2012 «Наружные электрические сети».

Таблица 18 – Инвестиционные проекты по водоснабжению Самойловского муниципального образования Самойловского муниципального района на 2017 – 2032 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2032 |
| 1 | Замена водопроводной сети ф100 L=7.4 км | 23672,6 | 2559,2 | 2559,2 | 2559,2 | 2559,2 | 2559,2 | 10876,6 |
| 2 | Строительство водопроводной сети в планируемой застройке L=4,0 км | 16088,0 |  |  | 2011,0 | 2011,0 | 2011,0 | 10055,0 |
| 3 | Проведение гидрогеологического изыскания | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  |  |  |
| 4 | Строительство скважины 2 ед. | 7000,0 |  |  | 3500,0 |  |  | 3500,0 |
|  | Итого: | 48760,6 | 2559,2 | 4559,2 | 8070,2 | 4570,2 | 4570,2 | 24431,6 |

Таблица 19 – Инвестиционные проекты по газоснабжению Самойловского муниципального образования Самойловского муниципального района на 2017 – 2032 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2032 |
| 1 | Строительство газопроводной сети в планируемой застройке L=1,3 км | 7956,0 |  | 1836,0 | 1836,0 | 1836,0 | 1836,0 | 612,0 |
| 2 | Замена сети газоснабжения L=4,0 км | 19584,0 |  |  |  |  |  | 19584,0 |
|  | Итого: | 27540,0 | 0,0 | 1836,0 | 1836,0 | 1836,0 | 1836,0 | 20196,0 |

Таблица 20 – Инвестиционные проекты по электроснабжению Самойловского муниципального образования Самойловского муниципального района на 2017 – 2032 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2032 |
| 1 | Замена линий электропередач 0,4 кВ L=32 км (2 км в год) | 30720,0 | 1920,0 | 1920,0 | 1920,0 | 1920,0 | 1920,0 | 21120,0 |
| 2 | Замена линий электропередач 10 кВ L=8 км (0,5 км в год) | 9600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 6600,0 |
| 3 | Замена трансформаторов 16 ед (1 ед в год) | 20800,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 14300,0 |
| 4 | Строительство трансформатора 600 кВА | 2100,0 |  |  |  | 2100,0 |  |  |
| 5 | Строительство линии электропередач 0,4 кВ L=5 км | 5500,0 |  | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
|  | Итого: | 68720,0 | 3820,0 | 4920,0 | 4920,0 | 7020,0 | 4920,0 | 43120,0 |

Таблица 21 – Инвестиционные проекты по сбору и вывозу ТКО Самойловского муниципального образования Самойловского муниципального района на 2017 – 2032 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2032 |
| 1 | Покупка мусоровоза КО 440 на базе ГАЗ 3309 | 3600,0 | 3600,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Покупка контейнеров 70 ед V=0,7 м3 | 1050,0 | 1050,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 4650,0 | 4650,0 | 0,00 | 0,00 | 3600,0 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 22 - Финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику

| Источники инвестиций | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2032 | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 48760,6 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования | 383,9 | 383,9 | 1210,5 | 685,5 | 685,5 | 3664,74 | 7014,04 |
| Бюджет эксплуатирующей организации | 2175,3 | 4175,3 | 6859,7 | 3884,7 | 3884,7 | 20766,86 | 41746,56 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Электроснабжение | 68720,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Бюджет эксплуатирующей организации | 3820,0 | 3820,0 | 3820,0 | 5920,0 | 3820,0 | 42020,0 | 63220,0 |
| Внебюджетные источники |  | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 5500,0 |
| Газоснабжение | 27540,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Районный бюджет | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Бюджет эксплуатирующей организации | - | 1468,8 | 1468,8 | 1468,8 | 1468,8 | 20073,6 | 25948,8 |
| Внебюджетные источники | - | 367,2 | 367,2 | 367,2 | 367,2 | 122,4 | 1591,2 |
| Сбор и вывоз ТКО | 4650,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Районный бюджет | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | 4650,0 | - | - | - | - | - | 4650,0 |
| Бюджет эксплуатирующей организации | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | 0,00 |

Как видно из таблицы 22, из общей суммы финансирования Программы 7,8 % (11664,04 тыс. руб.) предполагается финансировать  из средств муниципального образования, 87,5 % (130915,36 тыс. руб.) предполагается из средств организации коммунального комплекса, 1,6 % (13225,35 тыс. руб.) и 4,7% (7091,2 тыс. руб.) из внебюджетных источников.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижение затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счете, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

- Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Согласно действующему генеральному плану на 2032 год прогнозируется увеличение численности населения поселения на 14%. В связи с этим спрос на коммунальные услуги увеличится. Уровень развития обеспечивающих коммунальных систем, таких как водопроводные сети, сбор и вывоз ТКО, электростанции, газораспределительные станции имеют первоочередное значение для развития экономики муниципального образования и особенно промышленного производства.

Так же спрос на коммунальные услуги увеличится, в связи с обеспечением коммунальными ресурсами существующей застройки. Перспективный спрос рассчитан на основании нормативных показателей. В связи с этим фактическое потребление может быть ниже, при установке потребителями приборов учета.

- Обоснование целевых показателей  комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки Самойловского муниципального образования

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно- правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса Самойловского муниципального образования и приведены в таблице 23.

Таблица 23

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения | Отношение численности населения, получающие услуги, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатели надежности, ед. в год | Количество аварий в системах коммунальной инфраструктуры |
| 5 | Показатель экологичности производства ресурсов | В связи с отсутствием промышленных предприятий, показатель будет рассчитан только для ТКО, исходя из количества несанкционированных свалок до реализации и после реализации программы |

Таблица 24– Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | - обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат; |
| 2 | Электроснабжение | - повышение качества и надежности электроснабжения в поселении; |
| 3 | Газоснабжение | - обеспечение потребителей централизованным газоснабжением; - повышение безопасности, надежности и эффективности рсурсоснабжения |
| 4 | Сбор и вывоз ТКО | - повышение качества проживания и коммунального обслуживания населения и организаций поселения |

- Характеристика  состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры

3.1 Водоснабжение

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В муниципальном образовании сети имеют износ 78%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.

Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

3.2 Водоотведение

В Самойловском муниципальном образовании централизованная система водоотведения отсутствует.

3.3 Электроснабжение

1. Значительное увеличение потребления электроэнергии Самойловского муниципального образования бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

2. Существующие воздушные линии электропередач из голого провода существенно износились, окислились. Есть линии, которые не менялись с 70-х годов.

3. Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

4. Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

5. Более 60% трансформаторных подстанций имеют износ 100%.

3.4 Газоснабжение

К технологическим проблемам относятся:

1. Большое количество тупиковых сетей (при отсечении участка сети отсекаются все потребители, следующие за ним);

2. Во многих участках сетей отсутствие дополнительного резервного источника питания, при отключении головного сооружения (ремонт, профилактика, переоснащение, ЧС), абоненты остаются без газа, что может привести к моральному, физическому, а также материальному ущербу абонентов;

3.5 Сбор и вывоз ТКО

1. Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

2. Специализированное предприятие не доукомплектовано оборудованием и спецмашинами;

3. Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТКО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТКО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

4. Механизированная уборка дорожных покрытий производится в полном объеме.

В мусороудалении основная задача состоит в своевременном сборе и вывозе всех видов отходов жизнедеятельности населенных пунктов.

- Оценка реализации мероприятий в области  энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры соответствие со стандартами качества, обеспечивающие комфортные условия проживания и перспективный прирост населения.

Для решения проблем в сфере коммунального хозяйства необходим сбор, анализ и диагностика работы всех систем коммунального хозяйства:

- выявления качества поставляемых услуг;

- выявления потерь;

- выявления состояния износа коммунальной системы.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- реконструкции основных средств;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- повышение качества энергоносителя;

- строительство объектов с целью подключения новых абонентов.

Для решения основной задачи в области развития жилищно-коммунального хозяйства необходимо осуществить мероприятия:

- в области энергосбережения:

-установка приборов учета-учет фактического расхода;

-модернизация (внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий)- снижение себестоимости.

- в области качества поставляемого ресурса:

-замена изношенных сетей;

-замена оборудования со сверх нормативным сроком службы;

-устройство станций обеззараживания (на водозаборах).

- подключение новых абонентов

- строительство новых сетей;

-установка дополнительного оборудования.

Решение задач по реализации программы осуществляется:

- за счет средств бюджета поселения;

- за счет целевых программ;

- за счет разработки нормативно-правовой базы для привлечения инвестиций, в том числе в форме концессий, на развитие объектов коммунальной инфраструктуры.

Также источником реализации программы предусмотрены:

- за счет средств включенных в тариф ( инвестиционная надбавка) на оплату энергоносителя;

- за счет средств определенных на технологическое подключение к энергоносителю.

- Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры

Таблица 25 - Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

| Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры | До реализации программы | После реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1. Доступность услуги (обеспеченность) для населения,% |
| Централизованное электроснабжение | 100 | 100 |
| Централизованное водоснабжение | 43 | 60 |
| Централизованное водоотведение | 0 | 0 |
| Централизованное теплоснабжение | 100 | 100 |
| Централизованное газоснабжение | 100 | 100 |
| Сбор и вывоз ТКО | 12,2 | 100 |
| 2.Спрос на коммунальные ресурсы |
| Электроснабжение (Годовой расход ЭЭ, тыс. кВт час) | 23124,481 | 25991,917 |
| Теплоснабжение (тыс. Гкал/год) | - | - |
| Водоснабжение (тыс.м³) | 108,0 | 471,74 |
| Водоотведение (тыс. м³) | 0,0 | 0,0 |
| Газоснабжение централизованное (тыс. м3 /год) | 23921,622 | 26593,24 |
| Сбор и вывоз ТКО (тыс. т/год) | 0,99 | 9,24 |
| 3.Показатели эффективности производства (% потерь) |
| Электроснабжение | - | - |
| Водоснабжение | 78 | 60 |
| Водоотведение | 0 | 0 |
| Теплоснабжение | - | - |
| Газоснабжение | - | - |
| 4. Показатель надежности (количество аварий на сетях) |
| Электроснабжение | 48 | 25 |
| Водоснабжение | 20 | 10 |
| Водоотведение | 0 | 0 |
| Теплоснабжение | 0 | 0 |
| Газоснабжение | 2 | 0 |

- Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

В области водоснабжения и водоотведения:

В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия:

- проведение капитального ремонта магистральных сетей водоснабжения;

-прокладка новой водопроводной сети на вновь осваиваемых территориях;

- гидрогеологические исследования подземных вод.

- внедрить систему учёта водопотребления в коммунальном секторе, подкрепить принципы рационального водопользования экономическими механизмами (оплата фактически потребляемого объема воды на основании данных водосчетчиков).

В области газоснабжения:

Развитие газовых сетей на территории индивидуальной застройки, переход с твердого топлива на газ позволят решить несколько актуальных для поселения задач:

- повысить уровень благоустройства и, соответственно, качество жизни в домах индивидуальной застройки;

- улучшить экологическое состояние территории;

- создать условия для дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства на газифицированных территориях.

В области сбора и транспортировки ТКО:

1) К первостепенным Программным задачам, стоящим перед администрациями всех уровней, относятся:

Основные ожидаемые результаты реализации Программы:

- решение вопроса по организации утилизации бытовых отходов и, как следствие, положительная динамика в оздоровлении экологической обстановки на территории муниципального образования;

- повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы обращения с отходами потребления.

- Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

В программе Самойловского муниципального образования не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры.

Для изготовления проектно-сметной документации и строительстве системы водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения предусмотрено проведение конкурса для выбора подрядчика.

Сроки реализации программы 2018-2032 гг. Финансирование программы осуществляется за счет бюджетов различного уровня.

- Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Самойловского муниципального образования. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов.

Таблица 26 – Тарифы в сфере холодного водоснабжения (установлены для ФГУП «Облводоресурс» «Самойловский») Самойловского муниципального образования

| Показатели | Ед. изм. | 2-е п/г 2017 г | 1-е п/г 2018 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 куб. м с НДС | 35,21 | 35,21 |
| Решение о принятом тарифе, №,дата | Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 16.12.2016 №74/2 |
| Сроки действия тарифа |  | 01.07.2017-31.12.2017 | 01.01.2018-30.06.2018 |

Индивидуальная плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к централизованным сетям  водоснабжения Самойловский филиал ГУП СО «Облводоресурс» установлен в размере 67 811,24 руб. (без НДС).

Таблица 27 – Тарифы в сфере водоотведения  (установлены для ФГУП «Облводоресурс» «Самойловский»)

Самойловского муниципального образования

| Показатели | Ед. изм. | 2-е п/г 2017 г | 1-е п/г 2018 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 куб. м с НДС | 14,31 | 14,31 |
| Решение о принятом тарифе, №,дата | Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 16.12.2016 №74/2 |
| Сроки действия тарифа |  | 01.07.2017-31.12.2017 | 01.01.2018-30.06.2018 |

Таблица 28 – Тарифы в сфере электроснабжения  (установлены для ПАО «Саратовэнерго»)

Самойловского муниципального образования

| Показатели | Ед. изм. | Одноставочный тариф | Тариф дифференцированный по двум зонам суток | Тариф дифференцированный по трем зонам суток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С 7 до 23 часов | С 23 до 7 часов | пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) | полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) | ночная зона (с 23 до 7 часов) |
| Тариф | за 1 кВт с НДС | 3,31 | 3,81 | 1,69 | 3,97 | 3,31 | 1,69 |
| Решение о принятом тарифе, №,дата | Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 16.12.2016 №74/1 |
| Сроки действия тарифа |  | 01.07.2017-30.06.2018 |

Плата за  технологическое присоединение к электрическим сетям на территории Саратовской области.

Стоит отметить, в соответствии с п. 14 «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 30.11.2010 №365-э/5, стоимость подключения электричества для заявителей с максимальной мощностью до 15 кВт с учетом ранее присоединенной мощности (независимо физическое это лицо или организация) должна составить не более 550 рублей за 15 кВт присоединяемой мощности. При этом для гаражно – строительных кооперативов, садоводческих некоммерческих товариществ и других некоммерческих объединениях граждан, предусмотрено, что стоимость подключения электроэнергии также не должна превышать 550 рублей за присоединение при условии, что каждому члену такой организации будет предусмотрено не более 15 кВт.

Указанная цена подключения электричества может применяться только в отношении тех заявителей в Саратовской области, для которых расстояние от границы участка заявителя до ближайшей электрической сети не будет превышать  500 м. для сельской местности.

В случае, если электрическая мощность, которая необходима заявителю превышает 15 кВт, или электрические сети находятся на более дальнем расстоянии, чем указано выше, то тогда тарифы на технологическое присоединение утверждаются местным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Таблица 29 – Тарифы в сфере газоснабжения  Самойловского муниципального образования

| Показатели | Ед. изм. | 2-е п/г 2017 г | 1-е п/г 2018 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 куб. м с НДС | 8.96 руб. приготовление пищи/ нагрев воды в отсутствии других направлений использования газа. 5.02 руб. на отопление | 8.96 руб. приготовление пищи/ нагрев воды в отсутствии других направлений использования газа. 5.02 руб. на отопление |
| Решение о принятом тарифе, №,дата |  | Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 19 июня 2017 года №32/2 |
| Сроки действия тарифа |  | 01.07.2017-31.12.2017 | 01.01.2018-30.06.2018 |

Тарифы в сфере сбора и утилизации ТКО

В таблице 30 приведены значения тарифов на сбор и вывоз  ТКО, установленные для МУП «СпецАТП».

Таблица 36

| Наименование | Тариф | Срок действия тарифа |
| --- | --- | --- |
| Предприниматели | 129,43 руб/м3 | с 01.07.2017 по 30.06.2018 |
| Население | 115 руб/м3 |  |

- Результаты оценки совокупного  платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Таблица 31 – Динамика доступности для населения коммунальных услуг в Самойловском муниципальном образовании

| Наименование | Ед. измерения | Расчетное значение критерия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022-2026 гг. | 2027 -2032 гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Изменение общей стоимости коммунальных услуг к предыдущему году | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах не включающих источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры) | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области от 07.09.2011 N 487-П | НЕ БОЛЕЕ 18% |
| ПОКАЗАТЕЛЬ ОТ 07.09.2011 №487-П |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по ПКР | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области от 07.09.2011 N 487-П | НЕ БОЛЕЕ 20% |
| НЕ ПРЕВЫШАЕТ ПОКАЗАТЕЛЬ ОТ 07.09.2011 №487-П |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области от 07.09.2011 N 487-П | НЕ МЕНЕЕ 87% |
| ПОКАЗАТЕЛЬ ОТ 07.09.2011 N 487-П |
| Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области от 07.09.2011 N 487-П | НЕ БОЛЕЕ 15% |
| ПОКАЗАТЕЛЬ ОТ 07.09.2011 N 487-П |

- Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг

Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. Средний платеж за коммунальные услуги в Самойловском муниципальном образовании равен 3700 рублей, выплата ЕДК может составлять от 1850 до 3700 рублей.

Согласно среднестатистическим данным в Саратовской области количество людей, получающих субсидии из бюджета равно 5,2%, что применительно и к Самойловскому муниципальному образованию и составляет 382 человека. Расходы бюджетов всех уровней на субсидирование оплаты коммунальных услуг будут составлять от 706 700,0 до 1 413 400,0  рублей.

- Управление программой

- Ответственный за реализацию программы является Глава Самойловского муниципального образования Самойловского муниципального района.

- План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

- Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Самойловского муниципального района.