Общество с ограниченной ответственностью

«Фортуна Проект»

УТВЕРЖДЕНА:

Постановлением администрации

Самойловского муниципального района Саратовской области

от 29.12.2018  № 862

м.п.

программа комплексного развития

ТРАНСПОРТНОЙ инфраструктуры

Самойловского муниципального образования

Самойловского муниципального района

Саратовской области

НА ПЕРИОД С 2017 ПО 2032 годы

СОДЕРЖАНИЕ

| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | 4 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры | 6 |
| 1.1 Анализ положения Самойловского муниципального образования в структуре пространственной организации Российской Федерации | 6 |
| 1.2 Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса | 6 |
| 1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 12 |
| 1.4 Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог | 13 |
| 1.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении | 22 |
| 1.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока | 23 |
| 1.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения | 24 |
| 1.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работ транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств | 25 |
| 1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения | 25 |
| 1.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения | 25 |
| 1.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Самойловского муниципального образования | 26 |
| 1.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Самойловского муниципального образования | 27 |
| 1.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры | 28 |
| РАЗДЕЛ 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Самойловского муниципального образования | 29 |
| 2.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения | 29 |
| 2.2 Прогноз транспортного спроса Самойловского муниципального образования, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта | 30 |
| 2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 31 |
| 2.4 Прогноз развития дорожной сети | 32 |
| 2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения | 33 |
| 2.6Прогноз показателей безопасного дорожного движения | 34 |
| 2.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровья населения | 34 |
| РАЗДЕЛ 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта | 35 |
| РАЗДЕЛ 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) | 36 |
| РАЗДЕЛ 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 41 |
| РАЗДЕЛ 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 42 |
| РАЗДЕЛ 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения | 44 |

ПАСПОРТ

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Самойловского муниципального образования

Самойловского муниципального района Саратовской области

на период до 2032 года

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Самойловского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2017-2032 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 29.12.2004г. № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации" - Федеральный закон от 29.12. 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов” |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Администрация Самойловского муниципального района Саратовской области (далее - Администрация) юридический адрес: Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка, ул. Красная Площадь, 8 фактический адрес: Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка, ул. Красная Площадь, 10 |
| Наименование разработчика Программы, его местонахождение | ООО «Фортуна Проект» 355020 г. Ставрополь, ул. Объездная, д. 15А, офис 1 |
| Цели Программы | -создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы; - повышение уровня безопасности движения; -улучшение качества дорог. |
| Задачи Программы | - Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Самойловского муниципального образования |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Технико-экономические показатели: - протяженность отремонтированных дорог (ежегодно). Финансовые показатели: - финансовые затраты на содержание дорог (ежегодно). Социально-экономические показатели: - доля дорожно-транспортных происшествий (погибших, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий). |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | Ремонт улично-дорожной сети; Ремонт моста через р. Коневка Содержание дорог в зимнее и летнее время Строительство АЗС Строительство сервисного центра |
| Срок и этапы реализации Программы | 2017-2032 годы (этапы реализации Программы не выделяются) |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы в 2017-2032 годах составит 121214,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 – 5364,9 тыс. руб.; 2019 – 6052,3 тыс. руб.; 2020 – 6168,7 тыс. руб.; 2021– 6268,7 тыс. руб.; 2022 –6360,0 тыс. руб.; 2023-2032 –65000,0 тыс. руб. из них: федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.; областной бюджет – 0,00 тыс. руб.; местный бюджет – 95214,6 тыс. руб.; внебюджетные источники – 26000,0 тыс. руб. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |

Раздел 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

  - Анализ положения Самойловского муниципального образования в структуре пространственной организации субъекта  Российской Федерации

Самойловское муниципальное образование расположено в южной части Самойловского муниципального района, находящегося в западной части Саратовской области.

Сложившаяся планировочная структура городского поселения представляет собой три населенных пункта: р.п. Самойловка (административный центр), с. Залесянка и п. Алексеевский.

Административный центр поселения расположен в 194 км от областного центра - г. Саратов. В р.п. Самойловка расположена  железнодорожная станция «Три острова».

Территория поселения граничит:

-  на севере - с Песчанским сельским поселением;

- на востоке - с Хрущевским сельским поселением;

- на юге и западе  - с  Еловатским сельским поселением.

Общая площадь территории Самойловского муниципального образования составляет 31117,0 га.

Значительную часть территории в границах муниципального образования занимают земли сельскохозяйственного назначения. Поверхностные воды на территории поселения представлены водотоками –р. Терса и р. Коневка.

  - Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Население

Численность населения Самойловского муниципального образования по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 7359 человек. Здесь проживает 40 % населения Самойловского муниципального района.

Таблица 1 – Оценка численности постоянного населения

| Наименование | Численность населения, чел. | Динамика численности населения (2017/2010 гг.) |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2017 г. | абсолютное изменение, чел. | относительное изменение, % |
| р.п. Самойловка | 7600 | 6833 | -767 | -10,1 |
| с. Залесянка | 590 | 459 | -131 | -22,2 |
| п. Алексеевский | 105 | 67 | -38 | - 36,2 |
| Итого: | 8295 | 7359 | -936 | -11,3 |

Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демографические показатели. Так, на территории поселения проживает  36% (2649 чел.) - населения старше 60 лет, 49% (3606 чел)  - в возрасте от 14 до 60 лет и 15% (1104 чел.) - от 0 до 14 лет.

Жилой фонд

В границах Самойловского муниципального образования Самойловского муниципального района существующий жилищный фонд на 2017 г.  составляет 133,8  тыс. м² общей площади. Обеспеченность жильем составляет  в среднем по муниципальному образованию  18,2 м2/чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения.

Жилая застройка представлена главным образом индивидуальными домами с приусадебными участками и многоквартирными домами.

Экономика

На современном этапе основу специализации территории составляет сельскохозяйственное производство.

Наиболее крупные таваропроизводители сельскохозяйственной продукции в поселении представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование с/х предприятия | Площадь пашни(га) | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| ИП Глава КФК Панченко А.В. | 2158 | Производство зерновых и технических культур |
| ИП Глава КФК Волохов Н.А. | 4285 | Производство зерновых и технических культур |
| ООО «АгроЭлита» Паничкина П.А. | 3427 | Производство зерновых и технических культур |
| КХ Ефименко А.И. | 4129 | Производство зерновых и технических культур |
| ИП Глава КФК Мельников А.И. | 1602 | Производство зерновых и технических культур |
| ИП Глава КФК Минченко Е.П. | 1140 | Производство зерновых и технических культур |
| ИП Глава КФК Власенко А.В. | 1401 | Производство зерновых и технических культур |

Градостроительная деятельность

Территориально-планировочная организация Самойловского муниципального образования складывалась с учетом природных и антропогенных факторов: рельефа местности, геометрии водных объектов, пересечения коридоров автомобильного транспорта.

Рабочий поселок  Самойловка

Населенный пункт располагается в южной части поселения. Р.п. Самойловка является административным центром Самойловского городского поселения и Самойловского муниципального района. Планировка поселка складывалась под влиянием рельефа местности вдоль р. Терса и р. Коневка. Въезд в населенный пункт с юга осуществляется по автомобильной дороге регионального значения "Самойловка - Терновое (Волгоградская область)" (в пределах района), с севера -  по автомобильной дороге регионального значения «р.п.Самойловка – с.Казачка» . В юго-западной части поселка проходит железная дорога.

Застройка улиц преимущественно двусторонняя.

Жилые зоны представлены малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками  и многоквартирными домами. Кварталы жилой застройки имеют вытянутую форму.

На территории общественно-деловой зоны располагаются детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, административные здания, предприятия торговли, отделение связи, районная больница, дом культуры, и т.д.

Село Залесянка

Населенный пункт располагается в центральной части поселения, в 11 км от административного центра. Въезд в населенный пункт осуществляется с северной стороны по автомобильной дороге  общего пользования местного значения «Автоподъезд к с. Залесянка от автомобильной дороги «р.п. Самойловка – с. Казачка»

Застройка улиц преимущественно двусторонняя.

Жилые зоны представлены малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками. Кварталы жилой застройки имеют вытянутую форму.

На территории общественно-деловой зоны располагаются школа, предприятия торговли, ФАП, Дом культуры, и т.д.

Поселок Алексеевский

Населенный пункт располагается в северной части поселения. Планировка села складывалась под влиянием рельефа местности. Застройка улицы односторонняя.

Жилая зона представлена малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками. Кварталы жилой застройки имеют вытянутую форму.

На территории общественно-деловой зоны располагается ФАП.

# Транспортная инфраструктура

По территории поселения с севера на юг проходит дорога регионального значения  «р.п.Самойловка – с.Казачка». Данная дорога обеспечивает связь района с федеральной автодорогой «Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М4 «Дон» - Тамбов – Волгоград – Астрахань (подъезд к г. Саратов)» и далее по ней со смежными районами и областным центром г. Саратовом.

На территории Самойловского муниципального образования на внешних автодорогах находится пять автодорожных мостов.

Помимо автодорожных мостов в р.п. Самойловка имеется подвесной пешеходный мост через р. Терса в центральной части поселка, который обеспечивает пешеходную и велосипедную связь р.п. Самойловка и с. Залесянка.

Имеются также два пешеходных и два автомобильных моста через р. Коневку. Автомобильный мост находится в неудовлетворительном состоянии и в 2018 году планируется его ремонт.

Существующая транспортная схема населенных пунктов представлена регулярной сеткой улиц и дорог. Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, а также общественные центры с объектами социальной инфраструктуры.

Протяженность дорог местного значения – 116,95  км.

Таблица 3 – Наименование дорог Самойловского муниципального образования

| Наименование дорог/улиц | Ширина дороги, м | Число полос | Категория дороги | Соответствие нормативам СП 34.13330.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Алексеевский |
| Автомобильная дорога п. Алексеевский | 6,0 | 2 | IV, V | Соответствует |
| с. Залесянка |
| ул. Горная | 5,5 | 2 | V | Соответствует |
| ул. Пролетарская, | 5,5 | 2 | V | Соответствует |
| ул. Заречная | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| ул. Советская | 5,5 | 2 | V | Соответствует |
| ул. Лесная | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| ул. Школьная, | 5,5 | 2 | V | Соответствует |
| ул. Новая | 5,5 | 2 | V | Соответствует |
| пер. Зеленый, | 5,5 | 2 | V | Соответствует |
| ул. Пионерская, | 5,5 | 2 | V | Соответствует |
| ул. Луговая | 6,0 | 2 | IV,V | Соответствует |
| ул. Садовая | 5,5 | 2 | V | Соответствует |
| ул. Шоссейная, | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| р.п. Самойловка |
| ул. Комсомольская, | 6,0 | 2 | IV,V | Соответствует |
| ул. Привокзальная | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Новая | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| ул.60 лет Октября | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Колхозная | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Чапаева | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| пер.2-ой Чапаевский | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| пер. Береговой | 3,5 | 1 | V | Соответствует |
| пер. Садовый | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| ул. Красная площадь | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Первомайская | 3,5 | 2 | V | Соответствует |
| ул. Лиман | 5,5 | 2 | IV,V | Соответствует |
| ул. Рабочая | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| пер. Коневский | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Коневка | 6,0 | 2 | IV,V | Соответствует |
| пер. Дорожный | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| ул. 40 лет Победы | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Ленина | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Загородовка | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| ул. Соколовка | 5,5 | 2 | V | Соответствует |
| ул. Кооперативная | 5,5 | 2 | V | Соответствует |
| ул. Школьная | 5,5 | 2 | V | Соответствует |
| ул. Терешковой | 5,5 | 2 | V | Соответствует |
| пер. Мирный | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Пушкина | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| пер. Пушкинский | 3,5 | 1 | V | Соответствует |
| пер. Комсомольский | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Театральная | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| пер. Зеленый | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Базарная | 6,0 | 2 | IV,V | Соответствует |
| ул. Энергетиков | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Спортивная | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Революционная | 6,6 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Дачная | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Советская | 6,0 | 2 | IV,V | Соответствует |
| ул. Лебедевка | 5,5 | 2 | V | Соответствует |
| ул. Ревякина | 6,0 | 2 | IV,V | Соответствует |
| ул. Зеленый Клин | 3,5 | 1 | V | Соответствует |
| ул. Пролетарская | 6,6 | 2 | IV | Соответствует |
| пер. Пролетарский | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| пер. Первомайский | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| ул. Лесная | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Юбилейная | 3,5 | 1 | V | Соответствует |
| пер. Луговой | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Молодежная | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Железнодорожная | 3,5 | 1 | V | Соответствует |
| ул. Большая Заречная | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Птичная | 6,0 | 2 | IV,V | Соответствует |
| ул. Украинская | 3,5 | 1 | V | Соответствует |
| ул. Малая Заречная | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Садовая | 6,0 | 2 | IV,V | Соответствует |
| ул. Кирпичная | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Степная | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| пер. Красный | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| пер. Кузнечный | 6,0 | 2 | IV,V | Соответствует |
| пер. Октябрьский | 5,5 | 2 | IV | Не соответствует |
| ул. Тараса Шевченко | 6,0 | 2 | IV,V | Соответствует |
| пер. Солнечный | 3,5 | 1 | V | Соответствует |
| ул. Южная | 5,5 | 2 | V | Соответствует |
| ул. Полевая | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Пионерская | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| пер. Строителей | 5,5 | 2 | V | Соответствует |
| пер. Безымянный | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| ул. Черемушки | 6,0 | 2 | IV,V | Соответствует |
| ул. 30 лет Победы | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| пер. Школьный | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| пер. Заречный | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| пер. Черемушки | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| пер. Чапаевский | 6,0 | 2 | IV,V | Соответствует |
| от ул. Ленина до р. Терса | 6,0 | 2 | IV | Соответствует |
| пер. от ул. Ленина до ул. Советская | 5,5 | 2 | IV | Не соответствует |

  - Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Развитие транспортной системы Самойловского муниципального образования является необходимым условием улучшения качества жизни жителей.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы, несоответствия состояния дорог местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Внешние транспортно-экономические связи Самойловского муниципального образования с другими регионами осуществляются двумя видами транспорта–автомобильным и железнодорожным.

Автомобильный транспорт

### Всего на территории Самойловского муниципального образования зарегистрировано  3282 ед. транспортных средств, из них: легковые – 2811 ед; грузовые – 471 ед.

Железнодорожный транспорт

По территории Самойловского муниципального образования с северо-запада на юго-восток проходит железнодорожная линия «Тамбов – Балашов – Петров Вал», входящая в состав  Юго-Восточной железной дороги и связывающая юго-западные районы Саратовской области с Тамбовской и Волгоградской областями. Протяженность дороги в границах муниципального образования  составляет 21 км. В юго-западной части р.п. Самойловка (ул. Железнодорожная, д.4) расположена железнодорожная станция «Три Острова».

На территории Самойловского муниципального образования  находятся три железнодорожных переезда.

Водный транспорт

На территории Самойловского муниципального образования водный транспорт не используется, никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется.

Воздушные перевозки в Самойловском муниципальном  образовании не осуществляются.  Для воздушных перелетов население пользуется аэропортом г. Саратов, расположенном на расстоянии 194 км от муниципального образования.

  - Характеристика сети дорог Самойловского муниципального образования, параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог

Дорожно – транспортная сеть Самойловского муниципального образования состоит из дорог IV-V категории (таблица 3), предназначенных для не скоростного движения (IV категория – две полосы движения, ширина полосы 3,0 метра, ширина проезжей части 6,0 метров; V категория – одна полоса движения, ширина проезжей части 3,5-5,5 м ).

Таблица 4– Характеристика улично-дорожной сети Самойловского муниципального образования

| Наименование дорог/улиц | Тип покрытия | Протяженность дорог, км/значение | Скорость движения, км/час | Плотность движения (число авт. на 1 км) | Интенсивность движения транспорта, ед/сут | Коэффициент загрузки,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | местного | районного |  |  |  |  |
| п. Алексеевский |
| Автомобильная дорога п. Алексеевский | асфальт | 0,8 |  | 60 | 8 | 50 | 20-30 |
|  | грунт | 5,2 |  |  |  |  |  |
| с. Залесянка |
| ул. Горная | грунт | 1,0 |  | 60 | 60 | 60 | 20-30 |
| ул. Пролетарская | грунт | 0,7 |  | 60 | 60 | 60 | 20-30 |
| ул. Заречная | грунт | 0,3 |  | 60 | 35 | 35 | 20-30 |
| ул. Советская | грунт | 2,0 |  | 60 | 10 | 20 | 20-30 |
| ул. Лесная | грунт | 0,3 |  | 60 | 21 | 21 | 20-30 |
| ул. Школьная | щебень | 0,5 |  | 60 | 140 | 140 | 40-50 |
| ул. Новая | грунт | 0,3 |  | 60 | 40 | 40 | 20-30 |
| пер. Зеленый | грунт | 0,4 |  | 60 | 50 | 50 | 20-30 |
| ул. Пионерская | грунт | 3,5 |  | 60 | 60 | 210 | 60-70 |
| ул. Луговая | асфальт | 2,5 |  | 60 | 107 | 300 | 40-50 |
|  | грунт | 0,3 |  | 60 |  |  |  |
| ул. Садовая | грунт | 0,6 |  | 60 | 250 | 250 | 40-50 |
| ул. Шоссейная | асфальт | 1,2 |  | 60 | 250 | 300 | 40-50 |
| р.п. Самойловка |
| ул. Комсомольская | асфальт | 0,4 |  | 60 | 83 | 350 | 60-70 |
|  | грунт | 3,8 |  |  |  |  |  |
| ул. Привокзальная | асфальт | 1,0 |  | 60 | 100 | 100 | 40-50 |
| ул. Новая | асфальт | 1,3 |  | 60 | 2308 | 3000 | 80-90 |
| ул.60 лет Октября | асфальт | 1,6 |  | 60 | 100 | 160 | 40-50 |
| ул. Колхозная | асфальт | 1,5 |  | 60 | 107 | 160 | 40-50 |
| ул. Чапаева | асфальт | 2,8 |  | 60 | 71 | 200 | 60-70 |
| пер. 2-ой Чапаевский | грунт | 0,35 |  | 60 | 50 | 50 | 20-30 |
| пер. Береговой | асфальт | 0,4 |  | 60 | 80 закрыт для проезда | 80 | 20-30 |
| пер. Садовый | грунт | 1,0 |  | 60 | 60 | 60 | 20-30 |
| ул. Красная площадь | асфальт | 1,8 |  | 60 | 1389 | 2500 | 80-90 |
| ул. Первомайская | грунт | 3,0 |  | 60 | 84 | 100 | 40-50 |
| ул. Лиман | грунт | 0,8 |  | 60 | 84 | 100 | 60-70 |
|  | асфальт | 0,4 |  | 60 |  |  |  |
| ул. Рабочая | асфальт | 2,0 |  | 60 | 85 | 170 | 20-30 |
| пер. Коневский | асфальт | 0,8 |  | 60 | 150 | 150 | 40-50 |
| ул. Коневка | асфальт | 0,8 |  | 60 | 150 | 150 | 40-50 |
|  | грунт | 3,2 |  |  |  |  |  |
| пер. Дорожный | асфальт | 0,84 |  | 60 | 56 | 56 | 20-30 |
|  | грунт | 0,16 |  |  |  |  |  |
| ул. 40 лет Победы | асфальт | 2,0 |  | 60 | 175 | 350 | 40-50 |
| ул. Ленина | асфальт | 6,5 |  | 60 | 385 | 2500 | 80-90 |
| ул. Загородовка | грунт | 3,0 |  | 60 | 33 | 100 | 20-30 |
| ул. Соколовка | грунт | 0,8 |  | 60 | 54 | 54 | 20-30 |
| ул. Кооперативная | грунт | 1,8 |  | 60 | 45 | 80 | 20-30 |
| ул. Школьная | грунт | 0,7 |  | 60 | 60 | 60 | 20-30 |
| ул. Терешковой | грунт | 1,8 |  | 60 | 34 | 60 | 20-30 |
| пер. Мирный | асфальт | 0,3 |  | 60 | 50 | 50 | 20-30 |
| ул. Пушкина | асфальт | 1,5 |  | 60 | 73 | 110 | 20-30 |
| пер. Пушкинский | грунт | 0,7 |  | 60 | 56 | 56 | 20-30 |
| пер. Комсомольский | асфальт | 0,3 |  | 60 | 83 | 350 | 60-70 |
| ул. Театральная | асфальт | 0,35 |  | 60 | 70 | 70 | 20-30 |
| пер. Зеленый | асфальт | 1,4 |  | 60 | 64 | 90 | 20-30 |
| ул. Базарная | асфальт | 0,5 |  | 60 | 58 | 70 | 20-30 |
|  | грунт | 0,7 |  |  |  |  |  |
| ул. Энергетиков | асфальт | 0,8 |  | 60 | 130 | 130 | 40-50 |
| ул. Спортивная | асфальт | 1,0 |  | 60 | 2500 | 2500 | 80-90 |
| ул. Революционная | асфальт | 1,3 |  | 60 | 2308 | 3000 | 80-90 |
| ул. Дачная | асфальт | 1,8 |  | 60 | 84 | 150 | 50-60 |
| ул. Советская | асфальт | 2,8 |  | 60 | 150 | 300 | 40-50 |
|  | грунт | 1,0 |  | 60 |  |  |  |
| ул. Лебедевка | грунт | 0,6 |  | 60 | 48 | 48 | 20-30 |
| ул. Ревякина | асфальт | 0,7 |  | 60 | 55 | 60 | 20-30 |
|  | грунт | 0,4 |  | 60 |  |  |  |
| ул. Зеленый Клин | грунт | 2,0 |  | 60 | 60 | 120 | 50-60 |
| ул. Пролетарская | асфальт | 2,5 |  | 60 | 1200 | 3000 | 80-90 |
| пер. Пролетарский | асфальт | 0,3 |  | 60 | 80 | 80 | 40-50 |
| пер. Первомайский | щебень | 0,3 |  | 60 | 20 | 20 | 20-30 |
| ул. Лесная | щебень | 2,2 |  | 60 | 45 | 100 | 40-50 |
| ул. Юбилейная | грунт | 0,5 |  | 60 | 20 | 20 | 20-30 |
| пер. Луговой | асфальт | 0,3 |  | 60 | 80 | 80 | 30-40 |
| ул. Молодежная | асфальт | 1,9 |  | 60 | 89 | 170 | 40-50 |
| ул. Железнодорожная | грунт | 0,6 |  | 60 | 34 | 34 | 20-30 |
| ул. Большая Заречная | асфальт | 1,4 |  | 60 | 143 | 200 | 40-50 |
| ул. Птичная | асфальт | 1,2 |  | 60 | 46 | 110 | 40-50 |
|  | грунт | 1,2 |  |  |  |  |  |
| ул. Украинская | грунт | 2,7 |  | 60 | 45 | 120 | 40-50 |
| ул. Малая Заречная | асфальт | 2,2 |  | 60 | 1364 | 3000 | 80-90 |
| ул. Садовая | асфальт | 1,4 |  | 60 | 67 | 120 | 40-50 |
|  | грунт | 0,4 |  |  |  |  |  |
| ул. Кирпичная | асфальт | 2,4 |  | 60 | 67 | 160 | 50-60 |
| ул. Степная | асфальт | 1,6 |  | 60 | 50 | 80 | 40-50 |
| пер. Красный | асфальт | 0,6 |  | 60 | 80 | 80 | 40-50 |
| пер. Кузнечный | асфальт | 0,25 |  | 60 | 30 | 30 | 20-30 |
|  | грунт | 0,15 |  |  |  |  |  |
| пер. Октябрьский | щебень | 0,1 |  | 60 | 40 | 40 | 20-30 |
|  | грунт | 0,7 |  |  |  |  |  |
| ул. Тараса Шевченко | асфальт | 0,7 |  | 60 | 109 | 120 | 50-60 |
|  | щебень | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  | грунт | 0,3 |  |  |  |  |  |
| пер. Солнечный | грунт | 0,3 |  | 60 | 60 | 60 | 40-50 |
| ул. Южная | грунт | 0,15 |  | 60 | 20 | 20 | 20-30 |
| ул. Полевая | асфальт | 0,4 |  | 60 | 150 | 150 | 50-60 |
| ул. Пионерская | асфальт | 0,8 |  | 60 | 80 | 80 | 40-50 |
| пер. Строителей | грунт | 0,1 |  | 60 | 30 | 30 | 20-30 |
| пер. Безымянный | асфальт | 0,2 |  | 60 | 100 | 100 | 40-50 |
| ул. Черемушки | асфальт | 0,4 |  | 60 | 120 | 120 | 50-60 |
|  | грунт | 0,4 |  |  |  |  |  |
| ул. 30 лет Победы | асфальт | 1,3 |  | 60 | 1923 | 2500 | 80-90 |
| пер. Школьный | асфальт | 0,4 |  | 60 | 1500 | 2500 | 80-90 |
| пер. Заречный | грунт | 0,4 |  | 60 | 60 | 60 | 20-30 |
| пер. Черемушки | асфальт | 0,6 |  | 60 | 72 | 72 | 40-50 |
| пер. Чапаевский | асфальт | 0,2 |  | 60 | 60 | 60 | 20-30 |
|  | грунт | 0,1 |  |  |  |  |  |
| от ул. Ленина до р. Терса | асфальт | 1,3 |  | 60 | 1923 | 2500 | 80-90 |
| пер. от ул. Ленина до ул. Саветская | асфальт | 0,4 |  | 60 | 250 | 250 | 50-60 |

Экологическая нагрузка на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери

Автомобильный транспорт привлекает к себе все большее внимание как источник антропогенной нагрузки на окружающую среду.

## Негативные воздействия на окружающую среду при эксплуатации автомобилей:

## – потребление топлива, выделение вредных выхлопных газов;

## – продукты истирания шин и тормозов;

## – шумовое загрязнение окружающей среды;

## – материальные и человеческие потери в результате транспортных аварий.

С точки зрения загрязнения атмосферы автомобильный транспорт является перемещающимся в пространстве источником выбросов продуктов сжигания топлива (отработавших газов).

В качестве топлива служат: бензин, сжиженный газ, дизельное топливо.

При сжигании указанных видов топлива в атмосферу поступают окислы азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, углеводороды, сажа. Оксид азота в соединении с водяными парами образует азотную кислоту, которая раздражает легочную ткань, что приводит к хроническим заболеваниям. Диоксид азота раздражает слизистую оболочку глаз, легких и вызывает необратимые изменения в сердечнососудистой системе.

Автотранспорт, как передвижной источник выбросов отличает (помимо возможности перемещаться в пространстве) существенное изменение удельных выбросов во времени. У одной и той же автотранспортной единицы выбросы при различных режимах работы двигателя (прогрев, пробег) будут различны (соотношение составит 1:4,4:1 соответственно), кроме того выбросы различаются и для периодов года (теплый и  холодный - соотношение составит 1:1,1:1,3 соответственно).

Загрязнение окружающей среды токсичными компонентами отработавших газов приводит к нарушениям в росте растений. Непосредственную опасность для растений представляют диоксид серы, оксид азота, продукты фотохимических реакций. Накапливаясь в растениях, они создают опасность для животных и людей. Наибольшую экологическую нагрузку испытывают растения на полосах земель вдоль дорог с большой интенсивностью движения.

Отработавшие газы способствуют ускорению процессов разрушения изделий из пластмассы и резины, оцинкованных поверхностей и черных металлов, а также покраски, облицовки и конструкции зданий. При солнечной безветренной погоде компоненты отработавших газов и углеводороды в результате фотохимических реакций образуют смог.

Еще одним фактором воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и человека является шум, создаваемый двигателем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в основном механизмами трансмиссии и кузова), и в результате взаимодействия шины с дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии местности, скорости и направления ветра, температурного градиента, влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений и др. Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, психической угнетенности, вегетативного невроза, расстройства эндокринной и сердечно-сосудистой системы, изменения ритма и частоты сердечных сокращений, артериальной гипертонии.

Негативной стороной и главной угрозой экономической безопасности в схеме автотранспорта являются ДТП (ущерб от ДТП). Экономические потери в каждом секторе экономики:

- Сектор общественных финансов:

- Расходы дорожных служб на ликвидацию последствий ДТП.

- Расходы пенсионного фонда РФ (пособия по потере кормильца, пенсии по инвалидности, выплаты на погребение, ежемесячные денежные выплаты).

- Расходы фонда социального страхования РФ (расходы на реабилитацию пострадавших, оплата больничного листа, выплаты на погребение, недополученная часть налоговых поступлений с единого социального налога).

- Расходы фонда обязательного медицинского страхования РФ.

2. Рыночный сектор

- Потери вследствие повреждения транспортных средств и грузов.

- Издержки, связанные с простоем ремонтируемых транспортных средств.

- Неустойки, связанные с невыполнением договорных обязательств.

- Потери доходов в связи с не укомплектованностью штата, из-за временной нетрудоспособности или гибели работника.

3. Сектор домашних хозяйств

- Потери вследствие повреждения транспортных средств и имущества.

- Потери заработной платы пострадавшего в ДТП.

- Расходы на платные медицинские услуги.

- Дополнительные расходы на медицинскую реабилитацию.

Оценка качества содержания дорог

### В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете Самойловского муниципального образования, эксплуатационное состояние значительной части улиц муниципального образования по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов. Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети, в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ремонту дорожного покрытия улиц.

### Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ.

### При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Проведенный анализ эффективности работ по текущему ремонту и ремонту путем замены верхнего слоя покрытия показывает, что при объеме работ, превышающем 20% от общей площади покрытия, текущий ремонт является неэффективным.

### Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации  в поселении, обеспеченность  парковками

### Всего на территории Самойловского муниципального образования зарегистрировано  3282 ед. транспортных средств, из них: легковые – 2811 ед; грузовые – 471 ед.

### Анализ обеспеченности объектами транспортного обслуживания.

### Согласно пунктов 6.40, 6.41 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. На территории Самойловского муниципального образования расположены АЗС-2ед (ул. Новая,35 и ул. Новая, 33А) и АГЗС 1 ед. – (ул. Новая, 33/3). Суммарная мощность АЗС – 10 колонок. Все АЗС размещены в южной части поселка. Генеральным планом Самойловского муниципального образования предусматривается строительство АЗС в северной части поселка на въезде со стороны Саратова.

- станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей. На территории Самойловского муниципального образования расположены две СТО (р.п. Самойловка, ул. Ленина 227 а,б и ул. Рабочая, 2/1). В соответствии со Схемой территориального планирования Самойловского муниципального района на въезде в р.п. Самойловка намечается строительство сервисного центра, включающих станцию технического обслуживания легковых автомобилей, оборудованную современным ремонтно-диагностическим оборудованием, автомойку, автозаправочную станцию, мотель и автомагазин. Сервисный центр будет обслуживать парк легковых автомобилей всего Самойловского района. Необходимая для размещения сервисного центра  площадь составляет 1,0 - 1,5 га;

### - парковочные места следует проектировать из расчета 25 машино-мест на 1000 жителей. На территории Самойловского муниципального образования расположены 6 парковок, суммарной мощностью 243 машино - места:

### - ул. Ленина – 85м/м;

### - ул. Красная площадь – 52 м/м;

### - ул. 30 лет Победы – 52 м/м;

### - ул. Пролетарская – 24 м/м;

### - пер. Школьный - 20м/м;

### - ул. Железнодорожная – 10м/м.

### Существующие парковки удовлетворяют потребности населения.

### 1.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования,  включая анализ пассажиропотока

### Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

### По территории р.п. Самойловка проходит маршрут городского сообщения № 2 «ПТУ – Агроцентр «Весна» – 9 рейсов в день. Промежуточные остановки: Сырзавод; ул. Новая, д. 1; Школа №2; ул. Ленина, д. 77; Церковь; Красная Площадь; Школа №1; Самойловская ЦРБ; ул. Пролетарская, д. 18; Агроцентр «Весна»; ул. Пролетарская, д. 116.

В р.п. Самойловка по ул. Ленина, 172 Б расположена автостанция вместимостью 10 человек. С данной автостанции осуществляются пригородные и междугородные рейсы (см. таблица 4).

Таблица 4 - Автобусные маршруты

| № п/п | № маршрута | Наименование маршрута | Протяженность, км | Кол-во рейсов в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пригородные |
| 1 | 355 | Самойловка – Полоцкое | 37,6 | 2 |
| Междугородные |
| 2 | 637 | Саратов – Самойловка | 207 | 2 |
| 3 | 534 | Самойловка – Балашов (через Красавку) | 106,5 | 2 |

Пассажирский транспорт  не полностью удовлетворяет потребности населения Самойловского муниципального образования. Общественным транспортом не обеспечены: юго-восточная часть с. Самойловки, п. Алексеевский, с. Залесянка. Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.

### 1.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного   передвижения

### В Самойловском муниципальном  образовании тротуары расположены:

### -  р.п. Самойловка: ул. Красная площадь, ул. 30лет Победы, ул. Ленина, ул. Спортивная.

### Велосипедные дорожки отсутствуют. Движение организовано в местах общего пользования в неорганизованном порядке.

### На расчетный срок строительство велосипедных дорожек и тротуаров не планируется, в связи с отсутствием финансирования.

### 1.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

В Самойловском муниципальном  образовании зарегистрировано 471 ед. грузового автотранспорта. Все грузовые транспортные средства принадлежат предприятиям: СПК «Преображенский», ИП Мельников А.И., «АгроЭлита», КХ Ефименко А.И., ИП Власенко А.В., ИП Бондаренко С.А., и Агроцентр «Весна».

На территории муниципального образования расположены два коммунальных предприятия: ФГУП «Облводоресурс» «Самойловский» и МУП «СпецАТП».

Транспортные средства, осуществляющие механическую уборку дорог Самойловского муниципального образования, вывоз ТБО, посыпку противогололедными материалами, по состоянию на 01.01.2017 используется 8 единиц специализированного транспорта.

### На территории Самойловского муниципального образования не предусмотрена инфраструктура для грузовых транспортных средств.

1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения

### За 2016 год на территории Самойловского муниципального образования зарегистрированы 34 дорожно-транспортных происшествия. Большинство ДТП происходят на ул. Пролетарская и ул. Малая Заречная.  Данные улицы соединяют две региональные дороги «Самойловка – Казачка» и «Самойловка – Терновое».

### Причинами ДТП стали: не соблюдение установленного скоростного режима и не соблюдение очередности проезда.

### Для ликвидации выявленного очага аварийности назначены первоочередные и плановые мероприятия:

### Мероприятия:

### 1) Усиление контроля и надзора за дорожным движением со стороны ДПС. 
2) Своевременная обработка дорог с асфальтовым покрытием противогололедными материалами в зимнее время.

### 1.10  Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

### Загрязнение атмосферы.

### Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

### Воздействие шума. Автомобильный и железнодорожный транспорт служит главным источником бытового шума. Уровень автомобилизации Самойловского муниципального образования высокий. В рабочем поселке есть улицы с большой интенсивностью движения (ул. Пролетарская, ул. Малая Заречная,  ул. Красная площадь, ул. Революционная, ул. Ленина, ул. 30 лет Победы, ул. Новая), что негативно сказывается на окружающую среду.

### Снижение двигательной активности. Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем, как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывает депрессию.

### Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей муниципального образования направленную на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении в границах населенного пункта.

### 1.11Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры

### Самойловского муниципального образования

Классификация автомобильных дорог на перспективу выполнена в соответствии с Федеральным законом №257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в связи с чем из состава региональных автодорог выделен класс дорог межмуниципального значения, которые как и региональные дороги находятся в областной собственности.

На перспективу на территории Самойловского муниципального образования  предусматривается выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Перспективная застройка поселка предусматривается на свободных территориях в пределах существующей границы населенного пункта. В этой связи строительство новых магистральных улиц не предусматривается. Генеральным планом Самойловского муниципального образования намечается асфальтирование всех улиц поселка, капитальный ремонт мостовых сооружений, строительство местной улично-дорожной сети в районах нового жилищного строительства, устройство нормативных гостевых автостоянок в жилой и общественно-деловой застройке.

На расчетный срок протяженность и плотность магистральных улиц поселка не изменится. Качество транспортных связей предполагается улучшить за счет благоустройства существующих улиц и дорог.

В целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги  устанавливаются придорожные полосы.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

### 1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Самойловского муниципального образования

### Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Самойловского муниципального образования на  2017–2032 гг. подготовлена на основании:

- Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

### - Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

### - Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

### - Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

### - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

### - постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года Пр-N1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

### - Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

### - Генерального плана Самойловского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области.

### Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

### - координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Саратовской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

### - запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

### - разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

### 1.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

### Таблица 5

| Наименование бюджета | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. руб. |
| Средства бюджета муниципального образования | 3489,0 | 3779,074 | 8084,649 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 |  |

### Из таблицы 5 видно, что все мероприятия по содержанию и ремонту дорожной сети осуществляются за счет средств муниципального дорожного фонда Самойловского муниципального образования.

### Раздел 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории

### Самойловского муниципального образования

### 2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

Прогноз изменения численности населения Самойловского муниципального образования.

В существующем генеральном плане Самойловского городского поселения, совмещенным с проектом планировки, предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации в поселении: численность населения на расчетный период по генеральному плану (2032 г.) составит 8400 человек.  Фактическая численность населения с 2010 года по 2017 год уменьшилась на 936 человек. Принять расчетную численность населения по генеральному плану рационально при   условии реализации мероприятий приоритетных национальных проектов, мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, в том числе репродуктивного, улучшение качества медицинского и социального обслуживания, защиту материнства и детства, пропаганду здорового образа жизни.

Объемы планируемого жилищного строительства

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

Расчетное количество новых единиц жилищного фонда определяется отношением численности прироста населения к среднему размеру семьи (условный коэффициент семейности – 3).

В качестве перспективного жилища в Самойловском муниципальном образовании принят индивидуальный жилой дом усадебного типа.

Расчетная жилищная обеспеченность для нового строительства принимается в размере 30 м2/чел. Это стандарт комфортного жилья, относящегося к группе доступного.

Проектный объем нового жилищного строительства определен исходя из:

- проектной численности населения;

- динамики жилищного строительства.

Для обеспечения жильем 1041 человек прирастающего населения требуется (в соответствии с принятым уровнем жилищной обеспеченности) жилищное строительство в объеме 31,23 тыс. м2.

Таблица 6 – Перспективный объем жилищного фонда

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 | 165,03 |
| 2 | Население | чел. | 8400 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 19,6 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | 0,0 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 133,8 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 | 31,23 |

Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры.

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в Самойловском муниципальном  образовании не планируется.

### Прогноз транспортного спроса Самойловского муниципального образования, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

Грузовые и пассажирские перевозки в районе осуществляются организациями различных форм собственности и организационно-правовой формы и частными лицами.

Массовые пассажирские перевозки в районе осуществляются АО Тамбовская Пассажирская Компания.

Улично-дорожная сеть р.п. Самойловка имеет сложную, преимущественно прямоугольную схему.

Главной въездной магистралью является ул. Пролетарская, по которой осуществляется въезд в поселок со стороны областного центра города Саратова. Въезд в село с южного направления осуществляется по ул. Новая и ул. Малая Заречная. Основу транспортной сети Самойловки, помимо указанных магистралей, составляют улицы Ленина, 30 лет Победы, Красная площадь, Революционная. По этим улицам проходят основные потоки транспорта, автобусные линии. Сеть общепоселковых магистральных улиц дополняют районные магистрали, местные (жилые) улицы и проезды.

На расчетный срок протяженность и плотность магистральных улиц поселка не изменится. Качество транспортных связей предполагается улучшить за счет благоустройства существующих улиц и дорог.

Сеть внутренних маршрутов общественного пассажирского транспорта в поселке на перспективу не изменится, так как доступность центральной части поселка и  мест приложения труда от жилых районов не превышает 30 минут, что соответствует региональным нормативам градостроительного проектирования Саратовской области.

### 2.3     Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации программы, транспортная инфраструктура по видам транспорта, представленным в муниципальном образовании, не претерпит существенных изменений. В границах «домашнего региона» преобладающим останется автомобильный транспорт, как в формате общественного транспорта, так и личного транспорта граждан. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохранится использование грузового транспорта.

### Таблица 7 – Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры до 2032 года

| Наименование показателя | 2016 (Базовый год) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2032 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильный транспорт |
| Число автомобилей | 3282 | 3292 | 3310 | 3340 | 3370 | 3397 | 3746 | Увеличение автомобилей, в связи с улучшением уровня жизни и увеличение численности населения |
| Число остановочных площадок | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ПТУ; Сырзавод; ул. Новая, д. 1; Школа №2; ул. Ленина, д. 77; Церковь; Красная Площадь; Школа №1; Самойловская РБ; ул. Пролетарская, д. 18; Агроцентр «Весна»; ул. Пролетарская, д. 116 |
| Число пешеходных дорожек, тротуаров, соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ул. Красная площадь, ул. 30лет Победы, ул. Ленина, ул. Спортивная |
| Велосипедное движение, число пунктов хранения мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На расчетный срок не планируется развитие велосипедных дорожек, в связи с отсутствием финансирования |
| Парковочное пространство, мест | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | - ул. Ленина – 85м/м; -ул. Красная площадь – 52 м/м; - ул. 30 лет Победы – 52 м/м; - ул. Пролетарская – 24 м/м; - пер. Школьный - 20м/м; - ул. Железнодорожная – 10м/м |
| Число автостанций (60 пассажиров) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ул. Ленина, 172 Б |
| Авиационный транспорт |
| Число вертолетных площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство не планируется |
| Число аэропортов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство не планируется |
| Водный транспорт |
| Число причалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство не планируется |
| Железнодорожный транспорт |
| Число станций | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | жд. ст. «Три острова» |

### 2.4   Прогноз развития дорожной сети

Реализация Программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания дорог, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов. В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей:

### - Увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

### - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

### - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

### Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов:

### - риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

### - риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

### - риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достигнуть  запланированных в Программе величин показателей.

### 2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

### Таблица 8– Прогнозные значения уровня автомобилизации

### до 2032 года

| Наименование показателя | 2016 (базовый год) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число автомобилей, в т.ч. | 3282 | 3292 | 3310 | 3340 | 3370 | 3397 | 3746 |
| - легковые автомобили | 2811 | 2819 | 2835 | 2863 | 2891 | 2916 | 3256 |
| - грузовые автомобили | 471 | 473 | 475 | 477 | 479 | 481 | 490 |

### Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

### В Поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется (таблица 3).

### 2.6 Прогноз показателей безопасности  дорожного движения

### В Самойловском муниципальном  образовании в 2016 году зарегистрированы 34 дорожно-транспортных происшествия.

### В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за массового пренебрежения требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения.

### Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:

### - повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

### - установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).

### Если на расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей безопасности дорожного движения будет благоприятным.

### 2.7    Прогноз негативного  воздействия транспортной  инфраструктуры на  окружающую среду и  здоровья населения

### В период действия программы не предполагается изменение структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения, в связи с чем усилится влияние факторов, рассмотренных в п. 1.10 Программы.

### Раздел 3. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта

Анализируя сложившуюся ситуацию и Программу можно выделить три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

- оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с положениями генерального плана с реализацией всех предложений по реконструкции и строительству;

- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности.  Вариант предполагает реконструкцию существующей улично – дорожной сети;

- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно – восстановительных работ.

В таблице 9 представлены укрупнённые показатели вариантов развития транспортной инфраструктуры.

Таблица 9– Укрупнённые показатели развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Варианты развития |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оптимистичный | Реалистичный | Пессимистичный |
| 1 | Удельный вес дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | % | 60 | 20 | 0 |

В рамках реализации данной программы, предлагается принять второй вариант (реалистичный), как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

Раздел 4.   Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводимых по содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения в Самойловском муниципальном  образовании, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (содержание дорог в зимнее и летнее время).

Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется администрацией муниципального образования по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе по поступившим обращениям (жалобам) граждан.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам

транспорта

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируются.

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию

транспортно-пересадочных узлов

В Самойловском муниципальном  образовании на момент разработки программы, общественный транспорт не полностью удовлетворяет потребности населения.

Для повышения качества обслуживания пассажиров, автотранспортное предприятие должно систематически обследовать и изучать пассажиропотоки по дням недели и месяцам года, как на отдельных маршрутах, так и на всей маршрутной сети.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового

автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Таблица 10

| Наименование мероприятия | Характеристики (машино-мест) | Расположение | Сроки реализации | Финансирование (сумма, из какого бюджета) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация парковочного пространства | - | - | - | - |

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

На расчетный срок не планируются мероприятия по развитию велосипедного и пешеходного передвижения.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта,

транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта  отсутствуют.

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего

пользования местного значения Самойловского муниципального образования

В целях развития сети дорог Самойловского муниципального образования планируются:

- Мероприятия по ежегодному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Таблица 11–Мероприятия по развитию сети дорог

| Наименование мероприятия | Характеристики | Расположение | Финансирование (сумма, из какого бюджета) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |
| Ремонт моста через р. Коневка | L=47,2 м | р.п. Самойловка, ул. Ленина, км 0+000 | Бюджет МО - 2000,0 тыс. руб. |
| Устройство примыкания к а/д «р.п.Самойловка- с.Благовещенка» для осуществления подъезда к площадке для хранения ТКО | L=50 м | Самойловское муниципальное образование | Бюджет МО – 695,64 тыс. руб. |
| Ремонт участков автомобильных дорог | L=1000 м | ул. 30 лет Победы ул. Красная площадь ул. Ленина | Бюджет МО - 1064,9 тыс. руб. |
| 2019 год |
| Ремонт участков автомобильных дорог | L=500 м | ул. Колхозная | Бюджет МО - 1952,3 тыс. руб. |
|  | L=500 м | ул. Пушкина | Бюджет МО - 1800,0 тыс. руб. |
| 2020 год |
| Ремонт участков автомобильных дорог | L=750 м | ул. Малая Заречная ул. Пролетарская | Бюджет МО - 2300,0 тыс. руб. |
|  | L=850 м | ул. Чапаева, ул. Коневка | Бюджет МО – 1568,7 тыс. руб. |
| 2021 год |
| Ремонт участков автомобильных дорог | L=2000 м | Самойловское муниципальное образование | Бюджет МО – 4268,7 тыс. руб. |
| 2022 год |
| Ремонт участков автомобильных дорог | L=2000 м | Самойловское муниципальное образование | Бюджет МО – 4360,0 тыс. руб. |
| 2023-2032 гг. |
| Ремонт участков автомобильных дорог | L=2000 м (ежегодно) | Самойловское муниципальное образование | Бюджет МО – 45000,0 тыс. руб. 4500,0 тыс. руб. (ежегодно) |

Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобильного транспорта

Таблица 12

| Наименование мероприятия | Характеристики | Расположение | Сроки реализации | Финансирование (сумма, из какого бюджета) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство АЗС | 4 колонки | северная часть р.п. Самойловка | 2022-2032 гг. | Внебюджетные источники – 6000,0 тыс. руб. |
| Строительство сервисного центра | - | р.п. Самойловка | 2022-2032 гг. | Внебюджетные источники – 20000,0 тыс. руб. |

Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

Таблица 13

| Наименование мероприятия | Расположение | Характеристика | Сроки реализации | Финансирование (сумма, из какого бюджета) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зимнее и летнее содержание дорог | Самойловское муниципальное образование |  | 2018 г. | Бюджет МО – 2000,0 тыс. руб. |
|  |  | - | 2019 г. | Бюджет МО – 2000,0 тыс. руб. |
|  |  | - | 2020 г. | Бюджет МО – 2000,0 тыс. руб. |
|  |  | - | 2021 г. | Бюджет МО – 2000,0 тыс. руб. |
|  |  | - | 2022 г. | Бюджет МО – 2000,0 тыс. руб. |
|  |  | - | 2023-2032 гг. | Бюджет МО – 20000,0 тыс. руб. |

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Данные мероприятия в Самойловском муниципальном  образовании  не планируются.

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Данные мероприятия в Самойловском муниципальном  образовании  не планируются.

Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Таблица 14

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Финансирование, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Проведение опросов по удовлетворенности транспортным комплексом, оценка населения качеством предоставляемых услуг транспортным комплексом, уровнем развития транспортной инфраструктуры | - | 0,00 |

Раздел 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Таблица 15

| Мероприятия | Финансирование на 2017-2032 гг., тыс. руб. | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Фед. бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО | Внебюд. |  |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры: | - | - | - | - | 0,00 |
| Авиационный транспорт | - | - | - | - | 0,00 |
| Речной транспорт | - | - | - | - | 0,00 |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов | - | - | - | - | 0,00 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобильного транспорта | - | - | - | 26000,0 | 26000,0 |
| Мероприятия по развитию сети дорог Самойловского муниципального образования, в. т.ч | - | - | 65214,6 | - | 65214,6 |
| ремонт дорог | - | - | 65214,6 |  | 65214,6 |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | - | - | 30000,0 | - | 30000,0 |
| Мероприятия по обустройству автомобильной стоянки | - | - | - | - |  |
| Мероприятия по мониторингу | - | - | - | - | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 95214,6 | 26000,0 | 121214,6 |

Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Таблица 16

| Мероприятия | Наименование индикатора | 2016 (Базовый год) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов | Число транспортно-пересадочных узлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов автомобильного транспорта в год, ед. | 6570 | 6570 | 6570 | 6570 | 6570 | 6570 | 6570 |
|  | Число остановочных площадок | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
| б) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Парковочное пространство, мест | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| в) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; | Число мест стоянок большегрузного транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) мероприятия по развитию сети дорог поселения | Развитие улично-дорожной сети, км | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 |
| д) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Число зарегистрированных ДТП | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество светофорных объектов на УДС, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество нанесенной дорожной разметки, м2 | 100 | 240 | 600 | 640 | 640 | 640 | 7000 |
|  | Количество установленных дорожных знаков, ед | 321 | 411 | 500 | 559 | 559 | 559 | 559 |

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств местного бюджета, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории

Самойловского муниципального образования

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов